SA-48999

デジタルビデオレコーダー

取扱説明書

16 チャンネル

VER 1.031

- このたびはデジタルビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 本商品を安全にご使用いただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

- 指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。又、コードの上に重いものを載

せないで下さい。

- 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所等不安定な場所に置かないで下さい。

- 使用する際に、万一異常が起きたら

*煙が出ている､変な匂いがする時

*内部に水や異物が入った時

*落下したり、ケースを破損した時

*電源コードが傷んだ時(芯線の露出、断線など)

上記の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡下さい。

- 内部を開けたり、改造しない

内部の点検･調整･修理は販売店にご依頼下さい。改造した場合は保証対象外になります。

- 液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない。

- 内部に異物を入れない

この製品の通風孔等から内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落

とし込んだりしないで下さい。

- 指定外のハードディスクは使用しない

指定されたハードディスク以外の製品は使用しないで下さい。録画がされなかったり、

故障の原因となります。

- 濡れた手で電源プラグを触らない。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因になります。

- 電源コードを引っ張らない。

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないで下さい。

必ずプラグを持って抜いて下さい。

- 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

- 設置場所にご注意

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたる

ような場所に置かないで下さい。

- 上に重いものを置かない

バランスが崩れて倒れたり、落下して、怪我の原因となることがあります。

- 定期的に内部の掃除を内部の掃除については、販売店にご相談下さい。

内部にほこりが溜まったまま長い間掃除をしないと、故障の原因となることがあります。

- お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れの時や長期間この製品をご使用にならない時は、安全の為、電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて下さい。

- この製品は動作周囲温度+0°C - +40°C (32°F - 104° F)、動作周囲湿度10％～85R H、電源100V

240V AC(50/60Hz)で使用できます。極端な場所での設置は避けてください。

- 強い磁気を発するものの近くにDVRを設置しないでください。DVRに悪影響を及ぼす事があります。

- DVRを寒いところから暖かいところへ急に移動させないでください。内部に結露が発生し、錆びる

恐れがあります。

- DVRを移動させるときは電源をオフにした後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- この取扱説明書の内容は出版の時を基にしてます。内容は製品の改善のため、予告なしに変更する

場合があります。

- 地震･雷･風水害及びパソコン･ソフトウェア･ハードドライブ･周辺機器の不具合で発生した損害に

関して、当社は一切責任を負いません。

- 記録されたデータの損失については、故障や障害の原因に関わらず当社は一切責任を負いません。

梱包品の確認

- ●製品本体デジタルビデオレコーダー

- ●付属品 以下の付属品を確認してください。

- -　リモコン

- -　電源コード

- -　ネットワークソフトウェアＣＤ

- -　デジタルビデオレコーダー取扱説明書

欠品、破損などがある場合は購入先にご連絡願います。万一の輸送のために梱包材は保管願います。

DVRの外観

前面部の機能構成

ﾎﾞﾀﾝの説明

| 電源ﾎﾞﾀﾝ | ( DVR本体の電源をｵﾝ/ｵﾌします。DVR本体の電源をｵﾝすると前面部の右側の赤いﾗﾝﾌﾟが点灯します。 |
| --- | --- |
| 数字ﾎﾞﾀﾝ [0~16] | ( 数字の入力又はカメラの選択の時に使用します。 |
| モード表示ランプ | ( 電源ﾗﾝﾌﾟ: 電源をｵﾝすると点灯します。 |
|  | ( 録画ﾗﾝﾌﾟ: 録画が始まると点灯します。 |
|  | ( 予約録画ﾗﾝﾌﾟ: 予約録画又は予約録画の大気状態で点灯します。 |
|  | ( LOCKﾗﾝﾌﾟ: LOCKﾎﾞﾀﾝを押すと点灯します。 |
|  | ( ﾈｯﾄﾜｰｸﾗﾝﾌﾟ: ﾈｯﾄﾜｰｸに繋がると点灯します。 |
| 録画/再生操作ﾎﾞﾀﾝ | ( 録画、停止、再生、一時停止などを操作します。 |
| シャトル | ( 早送り再生の時に使用します。 |
| ｼﾞｮｸﾞﾀﾞｲｱﾙ | ( コマ再生の時に使用します。 |
| ﾘﾓｺﾝ受信部 | ( ﾘﾓｺﾝのﾃﾞｰﾀを受信します。 |
| 画面操作ﾎﾞﾀﾝ | ( [DISPLAY]ﾎﾞﾀﾝ: この押す毎に分割画面が切り替えれます。 |
|  | ( [ZOOM]ﾎﾞﾀﾝ: このﾎﾞﾀﾝを押すと拡大する所を設定するボックスが現れ、[ENTER]ﾎﾞﾀﾝを押すと拡大されます。拡大領域は上/下/左/右ﾎﾞﾀﾝで動かせます。元の状態へ戻るためには[CANCEL]ﾎﾞﾀﾝを押します。 |
|  | ( [P/T/Z/FOCUS]ﾎﾞﾀﾝ: このﾎﾞﾀﾝを押すとパンチルトズーム・カメラを制御する画面が現れます。 |
| 様々なモードﾎﾞﾀﾝ | ( [SCHEDULE]ﾎﾞﾀﾝ: このﾎﾞﾀﾝを押すと右側の上の緑色の予約録画のﾗﾝﾌﾟが点灯して予約録画の待機状態になりますが、もう一度ﾎﾞﾀﾝを押すとﾗﾝﾌﾟは消え、予約録画の待機状態は解除されます。 |
|  | ( [TIME SEARCH]ﾎﾞﾀﾝ: このﾎﾞﾀﾝを押すと時刻検索の画面が現れます。 |
|  | ( [LOG] ﾎﾞﾀﾝ: このﾎﾞﾀﾝを押すとログリスト画面が現れます。 |
|  | ( [REC] ﾎﾞﾀﾝ: このﾎﾞﾀﾝを押すと録画を行います。 |
|  | ( [SHUTTLE HOLD] ﾎﾞﾀﾝ: 再生の時、高速再生の速度を維持させます。 |
| ﾒﾆｭｰ設定ﾎﾞﾀﾝ | ( [ENTER]: ﾒﾆｭｰ画面の設定値を確定します。 |
|  | ( [CANCEL]: メニュー画面を設定値を取り消します。 |
|  | ( [-, +] : メニュー画面の設定値を減少、増加などを調整します。 |
|  | ( [((((] ﾎﾞﾀﾝ: メニュー画面でカーソルを上/下/右/左へ移動します。 |
|  | ( [MENU] ﾎﾞﾀﾝ: ﾒﾆｭｰ画面が現れます。 |
| BACKUP ﾎﾞﾀﾝ | ( [BACKUP]ﾎﾞﾀﾝ: このﾎﾞﾀﾝを押すとﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟを行います。 |
|  | ( [EXT. SEARCH]: 外付けのﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置の検索画面が現れます。 |
| LOCK ﾎﾞﾀﾝ | ( このﾎﾞﾀﾝを押すと前面部の右側の上の緑色のLOCKﾗﾝﾌﾟが点灯し、DVR本体の全てのﾎﾞﾀﾝが効きません。ﾎﾞﾀﾝをもう一度押すとパスワードの入力窓が現れ、正しいパスワードを入力するとLOCKは解除されます。 |

背面部の機能構成

ﾘﾓｺﾝ

DVRの設置

機器との接続

[お知らせ] 8ﾁｬﾝﾈﾙはカメラ8台、ｱﾗｰﾑ入力が8個まで、 16ﾁｬﾝﾈﾙはカメラ16台、アラーム入力が16個まで接続可能です。

PTZとの接続

ﾈｯﾄﾜｰｸ接続のためのパソコンの要求仕様

          - 500MHz CPU

          - 128MB RAM

          - 4MB Video Card

          - Windows 98SE, 2000, ME

          - Spare 10/100-BaseT Ethernet Port

          - RJ-45 Network Cable

          - CAT-5 UTP Cable for LAN (Crossover cable for direct connect to PC)

監視画面

画面構成

  - アラームが発生するとアラームが発生したチャンネルに表示されて、[CANCEL]ボタンを押すと消えます。

  - モーションが発生するとモーションが発生したチャンネルに表示されて、[CANCEL]ボタンを押すと消えます。

  - 録画中、ロースが発生するとビデオロースが発生したチャンネルに表示されて、[CANCEL]ボタンを押すと消えます。

  - CD R/Wが装着されているとアイコンがグレー色で表示されて、バックアップ中には青色に変わります。装着されていないとアイコンが消えます。

  - DVR前面部のUSBポートにバックアップ装置が連結されるとアイコンがグレー色で表示されて、バックアップ中には青色に変わります。連結されていないとアイコンが消えます。

  - DVR背面部のUSBポートにバックアップ装置が連結されるとアイコンがグレー色で表示されて、バックアップ中には青色に変わります。連結されていないとアイコンが消えます。

  - オーディオが設定されているとアイコンが青色で表示されて、オーディオが設定されていないと消えます。

  - ネットワークケーブルが挿し込んでいないと‘X’マークが表れて、ケーブルが連結されていると青色アイコンが現れます。数字は現在ネットワークに接続されている人数で、最大接続人数は10人です。

- : 設定した日付と時間を表示します。

- : ハードディスクの残り量と録画出来る時間を表示します。

画面分割及び順次切り替え

- 全体画面

[CH1 – CH16]のボタン中、一つを押します。

- 分割画面及び順次切り替え

[DISPLAY] ボタンを押すと、下図のような順序で画面分割モードに入ります。

順次切り替えモードが設定されていると、16分割モードで順次切り替えモードに変わりますが、順次切り替えモードが設定されていないと、4分割モードに変わります。[DISPLAY]ボタンを1秒以上押すと順次切り替えが始まります。

順次切り替えモードでもう一度[DISPLAY]ボタンを押すと4分割モードに変わります。

3. リモコンの分割画面 
 1) リモコンのF1ボタンを押して数字ボタンを押すと該当分割画面に変わります。

2) 画面位置移動
画面分割時リモコンのF2ボタンを押して数字ボタンを押すと大きい画面と小さい画面の一移動が可能です。

-  F2ボタンを二回押すと元に戻ります。

ライブ及び再生映像の拡大(ZOOM)

- 全体画面でリモコン及びDVR本体の[ZOOM]ボタンを押すと、下図のような画面中央にズームエリアが表れます。

- [((((] 方向ボタンで拡大するエリアに移動します。

- [ENTER]ボタンを押すと該当映像が2倍拡大されます。

- [CANCEL]ボタンを押すと元に戻ります。

システム設定

メインメニュー

DVR本体にモニター、カメラ、電源を連結して、DVR本体またはリモコンの[POWER]ボタンを押すと約30秒後 起動が完了され、ライブ画面が現れます。DVR 本体またはリモコンの[MENU]ボタンを押すと管理者(ADMIN) パスワード入力表示が表れます。

正しいパスワード(工場出荷時‘000000’)を入力すると下図のようなメインメニューが現れます。

<ご注意> 工場出荷時の管理者パスワードと使用者パスワードは[000000]です。パスワードの変更は[システム設定]をご参照下さい。

1. メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンでカーソルを移動します。

2. 選択したメニューでDVR本体またはリモコンの[ENTER]ボタンを押すとサーブメニューが現れます。

3. 選択した項目はオレンジ色に変わります。

選択した項目

*項目を移動すると設定値は自動に記憶されます。

4. [ENTER]ボタンを押すと設定した設定値が記憶されて、メインメニューに戻ります。

[CANAEL]ボタンを押すと元の設定値が記憶されて、メインメニューに戻ります。

5. DVR本体またはリモコンの[CANCEL]ボタンを押すとライブ画面に戻ります。

画面設定

1.画面設定

- メインメニューでDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“画面”を選択して[ENTER]ボタンを押すと設定画面に現れます。

- [((] ボタンで上段の()に移動します。

- [(] ボタンでサーブ項目に移動します。

- [-, +] ボタンでサーブ項目の設定値を変更します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 状態バー | ( 監視画面下段に表れる情報の表示可否を選択します。 |
| カメラ | ( 監視画面でカメラ番号とカメラタイトル表示可否を選択します。 |
| 画面分割線 | ( 監視画面で画面分割線の色を選択します。 [白色 ( グレー色 ( 濃いグレー色 ( 黒色] |
| 背景色 | ( カメラ入力がないチャンネルの背景色を選択します。 [グレー色 ( 濃いグレー色 ( 黒色 ( 青色 ( 白色] |
| ディスプレー装置 | ( 出力するモニターを選択します。 CCTV モニター : コンバーターとVGAで出力します。 PCモニター: VGAで出力します。このとき、CCTVモニターでは映像が見えません。 |

- [ENTER] ボタンで設定値を記憶してメインメニューに戻ります。[CANCEL]ボタンを押すと設定値は記憶されません。

- メインメニュー画面で[ENTER]ボタンを押すと監視画面に戻ります。

2.順次切り替え設定

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 切り替え時間 | ( 切り替えの時間を設定します。[1秒 ~ 30秒] |
| 切り替えモード | ( 切り替えする各々の画面構成を選択します。 |
| 全体画面 | ( 自動に切り替えするとき全体画面で見るチャンネルを選択します。 |

カメラ設定

- メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“カメラ”に移動して[ENTER]ボタンを押します。

- [((] ボタンで設定するカメラを選択します。

- [(] ボタンでサーブ項目に移動します。

- [-, +] ボタンでサーブ項目の設定値を変更します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 画面隠し | ( “YES”と選択したカメラ画面がライブ画面、再生画面、ネットワーク画面上で映像を出力しません。録画した映像を再生するときには必ずこの設定を“NO”に変更してください。 |
| 明るさ | ( 選択したカメラの明るさを調整します。 |
| コントラスト | ( 選択したカメラのコントラストを調整します。 |
| 色相 | ( 選択したカメラの色相を調整します。 |
| タイトル | ( カメラタイトルを入力します。(最大12字まで) ( DVR本体またはリモコンの数字ボタンで下表どおり入力します。 |
| P/T/Z モデル | ( パンチルトカメラのモデルを選択します。 |
| P/T/Z ID | ( カメラのアドレスを設定します。 |

5. [ENTER]ボタンで設定値を記憶してメインメニューに戻ります。[CANCEL]ボタンを押すと設定値は記憶されません。

6. メインメニュー画面で[ENTER]ボタンを押すと監視画面に戻ります。

<リモコンで英字入力>

| 番号 | 1回押す | 2回押す | 3回押す | 番号 | 1回押す | 2回押す | 3回押す |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | 1 | 9 | Q | R | 9 |
| 2 | C | D | 2 | 10/0 | S | T | 10 |
| 3 | E | F | 3 | 11 | U | V | 11 |
| 4 | G | H | 4 | 12 | W | X |  |
| 5 | I | J | 5 | 13 | Y | Z |  |
| 6 | K | L | 6 | 14 | . | @ |  |
| 7 | M | N | 7 | 15 | - | _ |  |
| 8 | O | P | 8 | 16 | SPACE |

モーション録画設定

- メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“動き(モーション)”に移動します。[ENTER]ボタンを押すとモーション設定画面に現れます。

- [((]ボタンで設定するカメラを選択します。

- [(]ボタンでサーブ項目に移動します。

- [-, +]ボタンでサーブ項目の設定値を変更します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 録画時間 | ( モーション録画する時間を設定します。[20秒 ~ 240秒] |
| カメラ選択 | ( モーション録画するカメラを選択します。 |
| モーション感度 | ( モーションを取り込む感度を選択します。[LEVEL1(鈍感) ~ LEVEL20(敏感)] |
| モーションエリア | ( 16個のエリア中でモーション録画するエリアを数字ボタンで選択します。 ( 全体エリア選択 ( 全体エリア削除 ( モーションか検知されたエリアは緑色で表示されます。 |

- [ENTER]ボタンで設定値を記憶して、メインメニュー画面に戻ります。

- [((]ボタンで“録画”に移動、[ENTER]ボタンで選択します。

- [(]ボタンでモーション録画するカメラに移動して[-, +]ボタンでモーション項目をONに設定します。

[ENTER]ボタンで設定値を記憶して、メインメニューに戻ります。[CANCEL]ボタンで監視画面に戻ります。

- [REC]ボタンを押すとモーションが設定されたチャンネルはモーションが発生するときまで録画待機しています。モーションが発生すると録画メニューで設定した画質、フレームどおり録画します。モーション録画時間が終了するとまた録画待機状態に戻ります。

<NOTE> (モーション録画中、同じチャンネルにモーションがまた発生するとモーション録画時間も初めからもう一度カウントすることになります。 (DVRに内蔵されたモーション検知機能は周辺環境かビデオ入力信号などの影響でモーション検知が正しく動作しない可能性もあります。 (モーションエリアは3箇所以上を選択することを勧めます。

録画設定

- メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“録画”に移動、[ENTER]ボタンを押します。

- [((((]ボタンで設定するカメラと項目に移動します。

- [-, +]ボタンで設定値を変更します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 使用 | ( 該当カメラの録画可否を選択します。 |
| 画質 | ( 該当カメラの録画画質を選択します。(5段階) 特級画質 ( 超高画質 ( 高画質 ( 中級画質 ( 低画質 |
| 録画枚数 | ( 該当カメラで録画する枚数を選択します。 30F/S(Field/秒)⇔15F/S⇔10F/S⇔7F/S⇔5F/S⇔4F/S⇔3F/S⇔2F/S⇔1F/S⇔ ⇔30F/M(Field/分) ⇔20F/M⇔12F/M⇔10F/M⇔6F/M⇔3F/M⇔30F/S |
| 音声 | ( 該当カメラの録音可否を選択します。 |
| モーション | ( 該当カメラのモーション録画可否を選択します。 |

* 1番カメラの設定値を残り全チャンネルに適用させるためには各々の項目で[メニュー]ボタンを押します。

4 [ENTER]ボタンで設定値を記憶してメインメニューに戻ります。[CANCEL]ボタンを押すと設定値は記憶されません。

5. [CANCEL]ボタンで監視画面にもどります。

6. [REC]ボタンを押すと、録画ランプが点いて録画が始まります。

7. 録画を停止するときは[STOP]ボタンを押します。

<NOTE> (録画可能時間は画質と録画枚数によって異なります。画面に表示される録画可能時間は10秒ごとに変わります。 (上書き録画を設定した場合: 録画中ハードディスクがフルになるとハードディスクの始めから引き続き録画します。 (上書き録画を設定しなかった場合: 録画中ハードディスクがフルになると録画が停止されます。

<録画フレーム容量>

|  | 低画質 | 中級画質 | 高画質 | 超高画質 | 特級画質 | ファイルサイズ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 720X240 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | KB |
| 360X240 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | KB |

*上表は平均フレームのファイルサイズで、映像の状態によって差がある可能性があります。

アラーム録画設定

1.録画設定

- メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“アラーム”に移動して、 [ENTER]ボタンを押すとアラーム設定画面が現れます。

- [((]ボタンで録画設定とアラーム設定 ()に移動します。

- [(]ボタンで録画設定に入って[((((]ボタンでサーブ項目に移動します。

- [-, +]ボタンでサーブ項目の設定値を変更します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 使用 | ( 該当カメラのアラーム録画可否を選択します。 |
| 画質 | ( 該当カメラのアラーム録画画質を選択します。 |
| 録画枚数 | ( カメラのアラーム録画枚数を選択します。 |
| 音声 | ( 該当カメラの録音可否を選択します。 |
| 入力 | ( 該当カメラのアラーム入力種類を選択します。[N.C, N.O] |

- [(]ボタンで録画設定に戻って[((]ボタンでアラーム設定（）に移動します。

2.アラーム設定

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 録画時間 | ( アラーム録画する時間を設定します。[20秒 ~ 240秒] |
| 録画カメラ | ( ALL: チャンネル一つでもアラームが発生すると、全てのチャンネルをアラーム録画します。 ( 1:1: アラームが発生したチャンネルだけをアラーム録画します。 |
| アラームブザー | ( アラーム録画時、アラームブザー出力可否を選択します。 <NOTE> アラームブザー発生中[-]ボタンを押すとブザーが停止します。録画は設定した録画時間を引き続き録画します。[+]ボタンを押すとブザーがまた鳴ります。 |
| アラーム出力1 (アラーム出力2~4) | ( アラーム出力1で出力するアラームを“ON”に設定します。 システム システムに問題(HDD FAIL,FAN LOCKなど)が発生するとアラーム出力を行います。 VIDEO LOSS 録画中のチャンネルがビデオロスになるとアラーム出力を行います。 MOTION 録画中のチャンネルにモーションが発生するとアラーム出力を行います。 アラームALL チャンネル一つでもアラームが発生すると、全てのチャンネルをアラーム録画します。 アラーム入力1 アラームが発生したチャンネルだけをアラーム録画します。 * ALARM OUT2 ~ ALARM OUT4も同一です。 <ご参考> Cancelボタンを押すとアラーム -> モーション -> ビデオロス 順序どおりアラーム出力を停止します。 |

[ENTER]ボタンを押すと設定値を記憶してメインメニューに戻ります。[CANCEL]ボタンを押すと設定値は記憶されなくて、メインメニューに戻ります。

- [CANCEL]ボタンで監視画面に戻って[REC]ボタンを押すと、録画LEDランプが点いて録画が始まります。

< ご参考1 >

一般録画設定で特定チャンネルに対して使用を“しない”で設定して, アラーム録画設定で使用を“する”で設定すると、[REC]ボタンを押したとき録画をしなくて待機していた後アラーム発生時アラーム録画で設定した画質、フレームどおり録画を行います。

| 一般 | モーション | アラーム | 録画 |
| --- | --- | --- | --- |
| しない | しない | する | (録画ボタンを押すとアラームが発生するときまで待機します。 (アラームが発生すると超高画質の30フレームで録音及びアラーム録画設定で設定した内容で録画します。 (アラーム録画時間が終了すると録画待機状態に戻ります。 |

< ご参考 2 >

一般録画とアラーム録画設定でカメラ使用を“する”で設定したチャンネルは[REC]ボタンを押すと、一般録画で設定した画質、フレームで録画します。アラームが発生するとアラーム録画で設定した画質、フレームで録画します。

| 一般 | モーション | アラーム | 録画 |
| --- | --- | --- | --- |
| しない | しない | する | (録画ボタンを押すと高画質15フレームで録画が始まります。 (1番カメラでアラームが発生すると超高画質30フレームで録音及び録画します。 (アラーム録画時間が終了すると高画質3フレームで録画します。 |

< ご参考3 >

| 一般 | モーション | アラーム | 録画 |
| --- | --- | --- | --- |
| する | する | する | (録画ボタンを押すとモーションが検知されるときまで待機します。 (1番カメラでモーションが発生すると高画質3フレームでモーション設定で設定した時間どおり録画します。 (アラームが発生すると超高画質、15フレームで録音及び録画をアラーム設定で設定した時間どおり録画します。 (アラーム録画時間が終了すると待機状態に戻ります。 (アラームとモーションが同時に発生するとアラーム設定で設定した内容で録画します。 |

<NOTE> 予約録画時には予約録画で設定した各々のモード別画質及び録画フレームなどと連携してアラーム録画及びモーション録画を行います。

予約録画設定

予約録画チャートは各々の録画モード(1~4)によって指定された色に見えます。しかし各々の予約録画時間が正しく入力されないと表れません。

- メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“予約”に移動して、[ENTER]ボタンを押すと予約設定画面が現れます。

- [((]ボタンで上段の()を移動します。

- チャートを選択して [(]ボタンで曜日に移動します。

- [ENTER]ボタンで選択した曜日の時間設定画面が現れます。各々の曜日別に最大8個まで予約時間設定が可能です。

  - 開始: 予約録画開始時間設定

  - 終了: 予約録画停止時間設定

*終了時間が開始時間と同時刻或いはそれ以前の場合は録画しません。

  - モード: 録画するモードを選択(モード1 ~ モード4)

- 予約録画時に録画モードが下のモード設定で行います。

| <ご注意> (時間設定の基準は24時間(00:00~23:59)です。二日を録画したい場合は一日ずつ分けて設定しなければなりません。 曜日 開始 終了 モード 月 18:00 23:59 モード1 火 00:00 08:59 モード1 | ( 録画は00秒に始まって59秒まで録画します。上記のように設定すると録画しない時間はありません。 ( しかし次のように設定すると録画は始まりません。 例) 曜日 開始 終了 モード 月 18:00 08:59 モード1 |
| --- | --- |

- 録画する時間とモードを設定して、[ENTER]ボタンを押すと“予約録画設定”画面に戻ります。

- [((]ボタンでモードに移動して、モード別カメラ使用可否、画質、フレームなどを設定します。

* ご参考: 各々のモード設定は一般録画設定と同じです。

- 予約ボタンを押すと予約ランプが点いて、録画待機状態になります。設定した時間になると本体の録画ランプが点いて録画が始まります。

- 設定した予約録画終了時間になると録画が停止されて、録画待機状態になります。

- 予約終了時間の前に予約録画を停止するためには本体またはリモコンの予約ボタンを押して予約録画モードを解除します。

ネットワーク設定

- メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“ネットワーク”に移動して、 [ENTER]ボタンを押します。

- [(] ボタンで下表のサーブ項目に移動します。

- [-, +] ボタンで設定値を変更します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| CONFIG | ( 固定IP: 使用者が直接IPを設定します。 ( DHCP : ローカルDHCPサーバーからIPを自動に設定します。 ネットワークに連結されていないと、設定されません。DVRごとに M10020Eのような各々のタイトルを持っています。 |
| IP 設定 | ( IP アドレス、ゲートウェイ、ネットマスクを設定します。 |
| ポート | ( 1000 ~ 9999 入力(詳しいのは内部のネットワーク管理者にお問い合わせ下さい。) |
| メールアドレス | ( アラーム発生時またはシステムに問題が発生すると、現在のシステムの状態をメールでお知らせします。(最大5個) ( SMTP サーバーを別に設定しなくても構いません。 |

- [ENTER]ボタンで設定値を記憶してメインメニューに戻ります。 [CANCEL]ボタンを押すと設定値は記憶されません。

- メインメニュー画面で[CANCEL]ボタンで監視画面に戻ります。

システム設定

1.一般

- メインメニュー画面でDVR本体またはリモコンの[((((]ボタンで“システム”に移動して、 [ENTER]ボタンを押します。

- [((] ボタンで()を移動します。

- [(]ボタンでサーブ項目に移動して、[-, +]ボタンで設定値を変更します。

[ENTER]ボタンで設定値を記憶してメインメニューに戻ります。[CANCEL]ボタンを押すと設定値は記憶されなくて、メインメニューに戻ります。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| リモコンID | ( 同じ場所で多くのDVRを操作するとき使用します。本体システムIDと同じIDを設定したリモコンで操作できます。 ( リモコンのIDを‘00’で設定すると、DVRシステムIDと構わなく全てのDVRを同時に動作させることが出来ます。 <NOTE> リモコンID設定方法 (リモコンのDVR IDボタンを押しながら設定したい二つの数字を押すとリモコンIDが設定されます。 (DVR本体のシステムIDを変更した場合は必ずリモコンIDも同じ設定値に変更してください。 |
| 自動キーロック | ( YES: DVR本体のボタンを3分以上押さないと自動にキーロックになります。DVR本体のボタンを押してパスワードを入力するとキーロックは解除されます。 ( NO: 自動キーロックが解除されます。 |
| キー音 | ( ボタンを押すとき鳴るブザーの可否を選択します。 |
| キーパット | ( 連携出来るキーパットを選択します。 |

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 最大録画枚数 (録画解像度) | ( CIF 360 X 240 - 全チャンネル30/S(動画)録画が可能です。（CK16240及びCK8120は15/S） ( FILELD 720 X 240 - 最大チャンネル当たり15/S録画が可能です。（CK16240及びCK8120は7.5/S） ( FRAME 720 X 480 - 最大チャンネル当たり7.5/S録画が可能です。（（CK16240及びCK8120は3.75/S） |

2.時間

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 時間同期化 | マスターで設定したDVRの時間に多くのDVRの時間を合わせます。全てのDVRがネットワークに接続されていなければなりません。 ( ON: マスターDVRの設定時間に合わせます。 ( OFF(工場出荷時): マスターDVRです。 他のDVRと連携して使用していないとき使用します。 |
| タイムサーバー | ( 標準時間を提供するDVRのIPを設定します。 |
| 日付及び時間 | ( 時間同期化機能を使用している場合は自動に入力されますが、使用していない場合は直接入力します。 |

3.パスワード

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 選択 | ( 管理者パスワードと使用者1 ~ 5 のパスワードを設定します。 |
| 新しいパスワード | ( 新しいパスワードを入力します。 |
| パスワード確認 | ( 新しいパスワードをもう一度入力します。 |

4.ディスク

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| フォマット | ( +, - ボタンでフォマットする装置を選択します。 いいえ⇔INTERNAL-HDD(内蔵ハード)⇔RACK-CD-RW OR DVD-RW(CDもしくはDVDが内蔵されている場合) ⇔USB(FRONT)⇔USB(REAR)⇔いいえ (ACTIONで +ボタンでスタートを選択してください。 |
| 内蔵ハードディスク | (上書き録画: 録画中ハードディスクがフルになるとハードディスクの始めから引き続き録画します。 (受動: 録画中ハードディスクがフルになると録画が停止されます。 |
| 外部ハードディスク | ( 内蔵ハードディスクと同じです。 |
| DISK MONITOR | ( HDDに異常が発生すると自動に停止します。但し、システムが再起動されるとまた始まります。(+ - ボタンで開始及び停止可能) |

5.情報

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| モデル | ( システムの種類、圧縮方法を表示します。 |
| 製品番号 | ( システム固有番号でMAC アドレス及びダイナミックIP設定に利用されます。 |
| 言語 | ( 現在システムの言語を表示します。 |
| ネットワーク | ( 現在システムのIPとポートを表示します。 |
| MCU バージョン | ( システムのMCUバージョンを表示します。 |
| FPGA バージョン | ( システムのFPGA(PLD)バージョンを表示します。 |
| Bois バージョン | ( システムのBiosバージョンを表示します。 |
| Linux バージョン | ( システムのLinuxバージョンを表示します。 |
| APP バージョン | ( システムのAPPバージョンを表示します |
| 内蔵ハードディスク | ( DVRに装着されているハードディスクの個数と容量を表示します。 |
| 拡張装置 | ( DVRに装着されている内蔵拡張装置の種類を表示します。CD/DVDもしくはHDD |
| USB (前面) | ( DVR前面にUSBが装着されているか表示します。 |
| USB (背面) | ( DVR背面にUSBが装着されているか表示します。 |
| IDE BUS 0 | ( セットのPrimaryに装着されているハードディスクの状態を表示します。 A: Master. B: Slave. <ご注意> ハードディスクでS.M.A.R.T機能を提供するHDDに限りSmart Check機能を利用することが出来て、“警告”が表れる場合には迅速に正常のHDDに交換してください。“ERROR”が発生した場合はハードディスクが物理的な損傷を含んで、古くなった場合で、もう以上使用することが出来ません。 |
| IDS BUS 1 | ( セットのSecondaryに装着されているハードディスクの状態を表示します。 C: Master D: Slave . * 工場出荷時CDRWもしくはDVDRWがマスターで装着されて出荷されます。 |
| 温度 | (CPUとシステムの温度状態を表示します。 |
| 電圧 | (CPUとシステムの電圧状態を表示します。 |
| ファン | (CPUとシステムのファン状態を表示します。 |

パン/チルト/ズームカメラ制御

- パン/チルト/ズームカメラを設置したチャンネルを選択してフル画面にします。

- DVR 本体またはリモコンの[P/T/Z/FOCUS]ボタンを押します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| [ENTER]ボタン | ( [ENTER]ボタン: HELP画面が現れて、もう一度押すと消えます。 |
| [CANCEL]ボタン | ( [CANCEL]ボタン: PAN/TITL メニュー画面が消えます。 |
| [MENU]ボタン | ( [MENU]ボタン: 下図のようなPAN/TITL メニュー画面が現れて、もう一度押すと縮小されたPAN/TILT メニュー画面になります。 |
|  | ( カメラが上下左右に動きます。 |
|  | ( カメラ映像を拡大、縮小します。 |

**  PTZ カメラ使用前次の事項をご確認下さい。 
1. RS 232/485 連結、カメラ　セッティング及びプロトコル
2. [画面] メニューの PTZカメラIDとモデル名確認.

* Preset / GoTo / Auto Tour

PTZ カメラの自動パンチルト調整、アイリス及びズーム、フォーカスなどのコントロールが可能です。

* PTZ  カメラモデルリスト

| No | メーカー | モデル |
| --- | --- | --- |
| 0 | C&B Tech | CNB-PTZ102 : 9600bps |
| 1 | Merit Lilin Ent | PIH-7000/7600: 9600bps |
| 2 | VCL | Orbiter Microsphere : 9600bps |
| 3 | SAMSUNG | SCC641: 9600bps |
| 4 | NEC | NC-21D: 9600bps |
| 5 | SUNKWANG | SK2107: 9600bps |
| 6 | Reserved |  |
| 7 | D-MAX(Dong Yang) | PT-101/ DSC230: 9600bps |
| 8 | LG | LPT-A100L P/T/Z: 9600bps |
| 9 | HONEYWELL | GC-655N: 9600bps |
| 10 | D-MAX(Dong Yang) | DOH240: 9600bps |
| 11 | PELCO | D-PROTOCAL: 2400 bps |
| 12 | PELCO | D-PROTOCAL: 4800 bps |
| 13 | PELCO | D-PROTOCAL: 9600 bps |
| 14 | CNB | AN200 : : 9600bps |
| 15 | CANON | VC-C4: 9600bps(コンバーターが必要) |
| 16 | PELCO | P-PROTOCOL :2400bps |
| 17 | PELCO | P-PROTOCOL :4800bps |
| 18 | PELCO | P-PROTOCOL :9600bps |
| 19 |  | Expanded PELCO :2400bps |
| 20 |  | Expanded PELCO :4800bps |
| 21 |  | Expanded PELCO:9600bps |
| 22 | Panasonic | WV-CS/W85x, WV-CS86x: 9600bps |
| 23 | HONEYWELL | HSDN-251N/P: 9600bps |
| 24 | GE/ Kalatel | Cyber Dome Series: 9600bps |
| 25 | RVT | Ez-Dome: 9600bps |
| 26 | Dong-yang Elec | Smart Dome |
| 27 | Phillips | TC8560/TC700 Series |

検索及び再生

1.時間検索

1. DVR 本体またはリモコンの 時間検索ボタンを押すとカレンダー画面が現れます。

2. にカーソルを移動して、[左、右] ボタンを押すと先月と来月に移動します。

3. [((] ボタンで検索したい日に移動した後、[ENTER]ボタンを押します。

4. 再生したい時間、分を選択して[ENTER]ボタンを押すと分割画面で再生します。

再生したいカメラを選択して[ENTER]ボタンを押すと選択したカメラだけがフル画面で再生します。

2.ログリスト検索

- イベントが発生した日、カメラ番号、DVR情報を表示します。

1. 本体またはリモコンのログボタンを押すとログリストが現れます。

2. [((]ボタンで全体、システム、アラーム、モーション、ビデオロスに移動して、[(]ボタンでサーブ項目に移動します。

3. ページの移動は[((]ボタンで、次のページへの移動は[((]ボタンで行います。

| メニュー | 内容 |
| --- | --- |
| 全体 | ( DVRで発生した全てのイベント内容とDVRの状態を表示します。 |
| システム | ( イベント(アラーム、モーション、ビデオロス）外のシステム問題を表示します。 |
| アラーム | ( アラームが発生した時間とカメラ番号を表示します。 |
| モーション | ( モーションが発生した時間とカメラ番号を表示します。 |
| ビデオロス | ( ビデオロスが発生した時間とカメラ番号を表示します。 |

4. [((((]ボタンで再生したリストに移動して、[ENTER]ボタンを押すと該当時間の映像を再生します。

3.外部装置検索

- 検索する外部装置をDVRに連結します。

- バックアップしたCDはCDドライブに入れて、USBハードディスクがDVRの前面または背面のUSBポートに連結します。

- DVR前面左側の[EXT. SEARCH]ボタンを押すと、検索する外部装置選択画面が現れます。

- 外部装置を選択して[ENTER]ボタンを押すと、下図のようなカレンダー画面が現れます。

- 検索方法は内蔵ハードの検索と同じです。

バックアップ

内蔵CD R/W

- バックアップするディスクを本体に内蔵されたCDRWに入れます。

<NOTE> ( DVRが支援している装置はCD、CD-Rewritable、DVD-R、DVR-RWです。 ( バックアップする前、RWディスクはフォマットして下さい。 ( フォマットがおよそ30秒 ~ 2分ほどかかります。

- DVR本体またはリモコンの[BACKUP]ボタンを押します。

- [((] ボタンで に移動して、手動バックアップを選択します。

- [(] ボタンでサーブ項目に移動して、[-, +] ボタンで設定値を変更します。

- バックアップするデータを設定します。

(1) ノーマル: 一般録画したデータをバックアップします。

(2) アラーム: アラーム録画したデータをバックアップします。

(3) モーション: モーション録画したデータをバックアップします。

- バックアップする時間を24時間単位で設定します。

- [(] ボタンで[START]ボタンに移動して、[ENTER]ボタンを押すとバックアップが始まります。

*CD バックアップ中には状態バーのRACK- CD ROM アイコンが青色に変わります。

RACK-CD ROM アイコン

- バックアップが終るとアイコンはまたグレー色に戻ります。

*CD 容量が足りない場合はCD-RACKが自動に開きます。空きCDを入れると引き続きバックアップを行います。

<NOTE> *CDの場合は手動バックアップだけが可能です。 自動バックアップはUSBハードディスクだけが可能な機能です。 *バックアップ中、“バックアップ” ボタンをもう一度押すと設定したバックアップデータの進行事項を％で表示します。

*  バックアップされたCDには自動にビューアーがインストールされます。従って、他のPCで再生時、別度のソフトが要りません。

外部USBハードディスク

- バックアップするUSBハードディスクをDVR本体前面または背面のUSBポートに連結します。

- USBを認識することに5秒ほどかかって、本体がUSBハードディスクを正常に認識すると画面下段の状態バーのアイコンが青色で表示されます。

背面USBポートアイコン

前面USBポートアイコン

- 本体またはリモコンの[BACKUP]ボタンを押して、手動バックアップと自動バックアップ中一つを選択します。

  - 手動バックアップ

① [((]ボタンで手動バックアップに移動します。 
② [-, +]ボタンでUSB前面を設定します。(背面連結時、背面選択)
③ [(]ボタンで『選択』に移動して、バックアップするデータを設定します。 
④ バックアップする時間を24時間単位で設定して、に移動します。 
⑤ [ENTER]ボタンを押すとバックアップが始まります。

( バックアップ中にはアイコンが青色に変わります。

  - 自動バックアップ

① [((]ボタンで自動バックアップに移動します。 
② [-, +]ボタンでUSB前面を設定します。(倍面連結時、背面選択)
③ [(]ボタンで『選択』に移動して、バックアップするデータを設定します。 
④ バックアップする時間を24時間単位で設定して、に移動します。 
⑤ [ENTER]ボタンを押すとバックアップが始まります。

*以前にバックアップしたことがあると以前に終了されたデータに続いてバックアップします。

USB フラッシュメモリ(SNAP SHOT)

- ライブ及び再生映像をJ-PEGに変換してUSBメモリスティックに静止画像で記録します。

- USB メモリスティックを本体の前面または背面のUSBポートに連結します。

- 認識するのに約5秒かかって、本体がUSBメモリスティックを正常に認識すると画面下段の状態バーのアイコンが青色で表示されます。

背面USBポートアイコン

前面USBポートアイコン

- ライブまたは再生映像で[ENTER]ボタンを1回ずつ押すときごとに現在モニターに映られている映像がJ-PEGで1枚ずつUSBメモリスティックに記録されます。

- 記録されるとき画面の状態バーのアイコンが一瞬間に青色に変わります。

USB フラッシュメモリ(1Chバックアップ)

    - USB メモリスティックを本体の前面または背面のUSBポートに連結します。

    - 認識するのに約5秒かかって、本体がUSBメモリスティックを正常に認識すると画面下段の状態バーのアイコンが青色で表示されます。

背面USBポートアイコン

前面USBポートアイコン

- バックアップボタンを押して手動バックアップを選択します。

- [-, +] ボタンでバックアップする装置を選択します。

- バックアップするデータを選択します。

  - 一般: 一般録画

  - アラーム: アラーム録画

  - モーション: モーション録画

  - カメラ 1~16; このメニューはメモリスティックが連結されているときだけ活性化されます。

- バックアップする時間を24時間単位で設定して、に移動します。

- [ENTER]ボタンそ押すとバックアップが始まります。

* USBでバックアップしたときも自動にビューアープログラムが動作することではありません。“McdPlayer.exe”を押してプログラムを実行してください。

バックアップエリア設定

バックアップエリアは手動で設定できるが、検索中、自動に設定することも出来ます。[年月、日付、時間、分] 

[-] ボタンを押してバックアップを開始する位置を表示します。[+] ボタンを押してバックアップを終了する時間を選択します。選択されたエリアは[グレー色]に変わります。

選択された時間15:15~15:40がバックアップする時間に表示されます。

製品仕様

| 仕様 | SA-48999 |
| --- | --- |
| 圧縮方式 | MPEG4 |
| OS | Eｍbedded Linux |
| ビデオ入力/ループアウト | 16/16 |
| ビデオ出力 | 1 Composite, 1 S-Video，1 VGA, 1 Spot |
| オーディオ入/出力 | 16/1 |
| ライブ解像度 | NTSC720*480、PAL720*576 |
| 録画フレーム | NTSC 240fps（720*240） |
|  | 480fps（360*240） |
| アラーム入/出力 | 16/4 |
| バックアップ | DVDRW、ネットワーク、USB |
| 通信ポート | RS-232C、RS-422（コンバーターによるRS-485）、Ethernet(10/100Base-T)、USB2.0 |
| 記録装置 | HDD3個内蔵＋CDRW、DVDRW、Removable HDD(オプション) |
| ネットワークインターフェース | Ethernet（RJ-45、10/100 base-Tx）、External Modem via RS-232C Port |
| 遠隔プログラム | CMS(中央管理ソフト) |
| ソフトアップグレード | USBメモリスティック |
| 仕様 |  |
| 電源 | AC 100～240V(Free Voltage)、50/60Hz |
| 電源消費 | 82 Watt |
| 動作温度 | 0～40 |
| 寸法/重量 | 430（W）X450（D）X100（H）/8.7Kg |

# Text boxes

自動

順次切り替え

動作モード

カメラ番号及びタイトル

記憶位置

<Note> DHCP 設定.

- DHCPを選択します。 .

- システムメニューで “シリアル番号”を確認します。

- DNS タイトルを入力します。ex: M10020E.dvrhost.com>

<NOTE>

録画される映像の解像度は “システム”で設定出来ます。

すぐ移動

1. 記憶位置(PRESET) 
1)  PTZ カメラを監視した位置に移動して、PRESET ボタンを押します。

2) 使用者モード1が活性化されます。

3) 貯蔵位置を設定して[Enter]ボタンを押します。

2. すぐ移動(GOTO)
- すぐ移動[GOTO ] ボタンを押してから、番号を押すと指定された位置に自動移動されます。.

3. 自動(Auto Tour) 
- Auto Tourボタンを押してから、番号を押すと自動に記憶されていた位置に移動します。例えば、[Auto Tour]+05を押すと001~005 に自動移動します。

モーション

免責事項

＜スポットモニター＞

モニタリングしているモニター外にスポットモニターを設置すると、特定チャンネルを別に監視することが出来ます。

(リモコンにある[Spot]ボタンを押しながら数字ボタンを押すと選択したチャンネルがフル画面で表示されます。

([Spot]ボタンを2回押すと全チャンネルがフル画面で順次切り替えします。順次切り替え時間は“画面設定”で設定した時間と同じです。

(アラーム発生時にはアラームが発生したチャンネルをフル画面で表示します。

<NOTE>
バックアップに失敗したCDは検索及び再生できます。

<NOTE＞

*録画されていた映像がなくと [-, +] ボタンを押しても移動しません。

*表示される色は（赤色） > モーション（緑色）> 一般(黄色) です。

電源

ログ

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

パンチルト

取り消し

ﾒﾆｭｰ

設定値プラス

再生モード

数字

予約録画

録画

設定値マイナス

方向選択

画面拡大

画面表示モード

システム情報

スポット出力

外付け装置

時刻検索

時刻検索

ファンクション・キー

RJ-45[10/100BASE-T]

ﾈｯﾄﾜｰｸ接続

COMPOSITE

モニター出力｢BNC]

RS-485[D-SUB 9PIN]

パンチルトｶﾒﾗ接続

音声入出力[RCA]

入力：8個

出力：2個

オプション・スイッチ

S-VIDEO

出力[BNC]

USB2.0

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置接続

VGA出力

PCモニター接続

RS-232C[D-SUB 9PIN]

外付けモデム接続

スポット出力(BNC)

電源ファン

ｶﾒﾗ入力端子(BNC)

ｱﾗｰﾑ入出力端子

入力：16個、出力：4個

AC電源入力

75Ωターミネーション

ｶﾒﾗ出力端子(BNC)

画面操作ﾎﾞﾀﾝ

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝ

各種ﾓｰﾄﾞﾎﾞﾀﾝ

ﾘﾓｺﾝ受信部

ﾒﾆｭｰ設定ﾎﾞﾀﾝ

前面USBﾎﾟｰﾄ

ﾛｯｸﾎﾞﾀﾝ

内蔵CD-R/RW(又はDVD-R/RW)

ﾓｰﾄﾞ表示ﾗﾝﾌﾟ

ｼｬﾄﾙ

停止

再生開始

スクロールバー

電源ﾎﾞﾀﾝ

数字ﾎﾞﾀﾝﾝ

録画再生ﾎﾞﾀﾝ

ｼﾞｮｸﾞﾀﾞｲｱﾙ

順次切り替え