SA-49061DVR

デジタルビデオレコーダー

取扱説明書

4チャンネル

ver 1.31

( このたびはデジタルビデオレコーダーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

( 本商品を安全にご使用いただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。

安全上のご注意

CAUTION

分解すると感電する 恐れがあります。

警告:

内部の点検･調整･修理は販売店にご依頼下さい。

改造した場合は保証対象外になります。

“取り扱いを誤った場合、使用者が感電･重傷を負う

恐れがある”を表します。

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う

恐れがある”を表します。

警告: 火のそばあるいは雨が直接にあたるところには設置しないでください。

目次

■安全上のご注意　　　　　　……………………………………………………………………………………  3

■目次　　　　　　…………………………………………………………………………………………………  4

■使用上のご注意　　　　　　……………………………………………………………………………………  6

■梱包品の確認　　　　　　………………………………………………………………………………………  8

■各部の名称と説明　　　　　　…………………………………………………………………………………　9

前面　…………………………………………………………………………………………………… 9

背面　　　　　　　………………………………………………………………………………………………… 11

リモコン　　　　　　　…………………………………………………………………………………………… 12

■DVR設置　　　　　　　　　　…………………………………………………………………………………………… 13

機器の接続例、アラーム入力、アラーム出力接続図、バックアップ装置接続図、

パン・チルト・ズームカメラ連動

■設定　　　　　　　………………………………………………………………………………………………… 17

(時間/日付設定　　　　　　　…………………………………………………………………………………… 17

(画面位置調整　　……………………………………………………………………………………… 17

(画面構成　…………………………………………………………………………………………… 18

(画面設定　…………………………………………………………………………………………… 20

(一般録画設定　……………………………………………………………………………………… 26

(アラーム録画設定　………………………………………………………………………………… 29

(モーション録画設定　……………………………………………………………………………… 31

(予約録画設定　……………………………………………………………………………………… 33

(システム設定　……………………………………………………………………………………… 35

1.パスワード変更　　　　　　　……………………………………………………………………………… 35

2.ディスクフォーマット　　　…………………………………………………………………………35
　　3.自動キーロック　　　　　　　………………………………………………………………………………… 36
　　4.キーブザー　　　　　　　　…………………………………………………………………………………… 36
　　5.DVR ID　　　　　　　　………………………………………………………………………………………… 36
■ネットワーク設定　　　　　　　　………………………………………………………………………………… 37

1.固定 IP設定　　　…………………………………………………………………………………… 37

2.ダイナミック IP設定　　　　　　　　………………………………………………………………………　38

3.SERVICE PORT　　　　　　　　………………………………………………………………………………… 39

4.メール設定　　　　　　　　　…………………………………………………………………………………… 39

■再生　　　　　　　　　………………………………………………………………………………………………… 40

■検索　　　　　　　　　………………………………………………………………………………………………… 42
■システム情報、ログリスト　　　　　　　　　……………………………………………………………………… 44

■ライブ及び再生映像拡大　　　　　　　　　………………………………………………………………………… 45

■P/T/Zカメラ制御　　　　　　　　　…………………………………………………………………………………  46

■バックアップ　　　　………………………………………………………………………………………　48
■遠隔地監視 　　　　　　　　…………………………………………………………………………………………　49

1.インストール仕方　　　　　　………………………………………………………………………………　51

2.CMS画面構成　………………………………………………………………………………………　53

3.ボタンの機能　　　　　　　……………………………………………………………………………………　53

■CMS設定 　　　　　………………………………………………………………………………………………　60

1.一般　　　　　　　………………………………………………………………………………………………　60

2.パスワード変更　　　　　　　……………………………………………………………………………………　61

■DVR登録情報 …………………………………………………………………………………………… 62
■CMSログリスト ………………………………………………………………………………………… 63
■DVRログリスト ………………………………………………………………………………………… 63
■個別DVR管理　…………………………………………………………………………………………　64

1.DVRセット追加と削除 ……………………………………………………………………………… 64

2.DVR状態  ……………………………………………………………………………………………　66

3.カメラ状態 …………………………………………………………………………………………　67

4.モニタリングの仕方 ………………………………………………………………………………　68

5.コンテクストメニュー ……………………………………………………………………………　71

6.再生専用モード ……………………………………………………………………………………　72

7.DVR設定  ……………………………………………………………………………………………　76

■仮想DVR　………………………………………………………………………………………………　81

1.仮想DVRとは　………………………………………………………………………………………　81

2.仮想DVR管理　………………………………………………………………………………………　81

3.仮想DVR創り　………………………………………………………………………………………　82

4.仮想DVR自動整列　…………………………………………………………………………………　84

5.仮想DVR自動追加と整列　…………………………………………………………………………　85

6.仮想DVRモニタリング　……………………………………………………………………………　86

■仕様　…………………………………………………………………………………………………… 87

ご使用上の注意

- 指定外の電源電圧で使用しない

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。又、コードの上に重いものを載

せないで下さい。

- 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所等不安定な場所に置かないで下さい。

- 使用する際に、万一異常が起きたら

*煙が出ている､変な匂いがする時

*内部に水や異物が入った時

*落下したり、ケースを破損した時

*電源コードが傷んだ時(芯線の露出、断線など)

上記の場合、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡下さい。

- 内部を開けたり、改造しない

内部の点検･調整･修理は販売店にご依頼下さい。改造した場合は保証対象外になります。

- 液体の入った容器や小さな金属物を上に置かない。

- 内部に異物を入れない

この製品の通風孔等から内部に金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり、落

とし込んだりしないで下さい。

- 指定外のハードディスクは使用しない

指定されたハードディスク以外の製品は使用しないで下さい。録画がされなかったり、

故障の原因となります。

- 濡れた手で電源プラグを触らない。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因になります。

- 電源コードを引っ張らない。

電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないで下さい。

必ずプラグを持って抜いて下さい。

- 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、故障の原因となることがあります。

- 設置場所にご注意

湿気やほこりの多い場所、直射日光のあたる場所や熱器具の近く、油煙や湯気のあたる

ような場所に置かないで下さい。

- 上に重いものを置かない

バランスが崩れて倒れたり、落下して、怪我の原因となることがあります。

- 定期的に内部の掃除を内部の掃除については、販売店にご相談下さい。

内部にほこりが溜まったまま長い間掃除をしないと、故障の原因となることがあります。

- お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

お手入れの時や長期間この製品をご使用にならない時は、安全の為、電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜いて下さい。

- この製品は動作周囲温度+0°C - +40°C (32°F - 104° F)、動作周囲湿度10％～85R H、電源100V

240V AC(50/60Hz)で使用できます。極端な場所での設置は避けてください。

- 強い磁気を発するものの近くにDVRを設置しないでください。DVRに悪影響を及ぼす事があります。

- DVRを寒いところから暖かいところへ急に移動させないでください。内部に結露が発生し、錆びる

恐れがあります。

- DVRを移動させるときは電源をオフにした後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- この取扱説明書の内容は出版の時を基にしてます。内容は製品の改善のため、予告なしに変更する

場合があります。

- 地震･雷･風水害及びパソコン･ソフトウェア･ハードドライブ･周辺機器の不具合で発生した損害に

関して、当社は一切責任を負いません。

- 記録されたデータの損失については、故障や障害の原因に関わらず当社は一切責任を負いません。

梱包品の確認

●製品本体

デジタルビデオレコーダー

●付属品

以下の付属品を確認してください。

①リモコン

②リモコン用電池（単４）２本

③電源コード

④ネットワークソフトウェアＣＤ

⑤デジタルビデオレコーダー取扱説明書

　　欠品、破損などがある場合は購入先にご連絡願います。

万一の輸送のために梱包材は保管願います。

各部の名称と説明

  - 前面

1)リムバルハードディスクベイ

2)再生/停止/高速逆再生/高速再生/録画/パワー(左から右への方向)

● 再生/逆再生ボタン

このボタンを押すと録画したデータを再生、もう一度押すと逆再生します。

● 停止

ライブモニタリングの場合は録画停止、再生の場合は再生を中止します。

● 逆高速再生/LOCK

再生中にこのボタンを押すと高速再生しますが、ライブモニタリング中に押すとセットをラックします。セットをラックするとセットの全てのボタンは押しても作動しません。

解消する場合はこのボタンをもう一度押し、パスワードを入力します。

● 高速再生/SWAP/PTZ

再生中、このボタンを押すと2倍速、4倍速、8倍速、16倍速で高速再生します。

ライブモードではPTZカメラの制御を、HDDを交換後にこのボタンを長く押すとSWAPがで

きます。

● REC (録画)

このボタンを押す一般録画を始めます。

● POWER (電源)

DVR本体電源をon/offします。電源を入るとPOWER LEDが電灯します。

3)モード表示ランプ

現在のDVR状態を表示します。右から左順にPOWER(赤色)、録画(赤色)、予約録画(緑色)、Lockボタン(緑色)、ネットワーク(黄色)で表示します。

4)リモコン受信部

リモコンデータを受信します。

5)メニュー設定/検索

● ENTER/+10 
ボタンを押すと新しい設定値保存とサブーメニュー移動し使用します。また、モーションエリア設定し、数字ボタンで使用します。

● DISPLAY(画面表示)/UP 
このボタンは画面転換、4分割画面表示、PIPモード転換し使用します。また、メニュー設定しには上に移動します。

● CANCEL(解除)/OSD OFF 
ボタンを押すとメニュー設定で設定値を変更せずに、ライブ画面に戻る時使用します。

また、各モードの解除し使用します。

拡大(ズーム)モード、ライブまたは再生し表示されるOSDモード、アラーム、、モーション、ビデオロスなどの警告メッセジー解除し、使用します。

● ZOOM(拡大)/LEFT
ライブ画面または再生中画面を拡大(ズーム)する時使用します。また、メニュー設定しには左に移動します。

● MENU(メニュー)

設定に入る時使います。また、設定値保存にもこのボタンを使います。

● INFO(情報)/RIGHT 
ボタンを押すとセットに繋がっているUSB装置、内蔵されたHDDの容量、システムバージョン、IPアドレスなどセットに関わるシステムの情報を表示します。もう一度押すとログリストが表示されます。また、メニュー設定し右に移動します。

● TIME SEARCH(時間検索)  
録画されたデータを検索し再生します。

● BACKUP(バックアップ)/DOWN 
USB1.1メモリステックでバックアップします。また、メニュー設定しには下に移動します。

● ALARM SEARCH(アラーム検索)
アラームが発生した時間とチャンネルを検索し再生します。

6)USB PORT(USB1.1コネクター)

バックアップするメモリステックを繋げます。
　7)NUMERIC BUTTONS(数字ボタン) (1~9、10/0)

時間設定及びメニュー設定に使用します。





2.背面

1)4チャンネル

カメラ入力(BNC)

カメラ出力(BNC)

映像出力(BNC)

スポットアウト

75 ohm Termination Dip S/W

S端子出力

音声出力

アラーム入力

リレー出力

RS-422

AC電源入力

VGA映像出力 (PCモニター出力)

RS-232C

LAN (TCP/IP)

3.リモコン

DVR設置

1)カメラ

2)モニター

(1)BNC出力

(2)S端子出力

(3)スポットモニター

(4)VGAモニター(パソコンモニター)

3)センサー

4)RS-422連結

(1)TX + -:PTZカメラを繋げます。

(2)RX + -:コントローラと繋げます。

- 本機のみでPTZカメラを操作する場合はTX+とTX－のみ接続ください

- 「＋」「－」を間違えないように接続ください。

5)HDD装着

HDD装着し内蔵ハードラックにHDDをしっかり固定させてください。

<ジャンパー>

<HDD(IDE)を繋げる部分>

＊HDD装着後には鍵を左に回し、HDDを締めてください。[Swap]ボタンを長く押すと新しいHDDを認識します。HDD交換しには必ず録画・再生を停止して下さい。

設定

1.時間/日付設定

1)DVR本体の電源を入れると“時間設定”メニューが表示されます。

2)DVR本体またはリモコンの数字ボタンを利用し、現在時間を設定します。

3)メニューボタンを押して設定値を保存します。

4)パスワード「000000」6桁を数字ボタンで入力するとライブ画面が表示されます。

＊カーソル位置変更

設定値変更し、DVR本体かリモコンの方向ボタンを利用します。

▲：上に移動します。　　　　　　　▼：下に移動します。

◀：左に移動します。　　　　　　　　▶：右に移動します。

＊項目設定と保存

1)メインメニュー画面でDVR本体かリモコンの▲▼方向ボタンで、設定するサブメニューに入ります。

2)サブメニューの中での移動は▲▼方向ボタンで、設定値の変更は◀▶ボタンを利用します。

3)変更した設定値はDVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すと設定値保存、取消ボタンを押すと変更した設定値を変更せずに、ライブ画面に戻ります。

2.画面位置調節

監視画面または再生画面をリモコンの方向ボタンで移動できます。

▲：上に移動します。　　　　　　　▼：下に移動します。

◀：左に移動します。　　　　　　　　▶：右に移動します。

3.画面構成

1.DVR状態アイコン

録画と再生などDVRの現状を表示します。

2.オーディオ再生アイコン

録音したデータを再生時表示します。

3.QUADモードアイコン

QUAD録画したデータを再生時表示します。

4.BACKUP(バックアップ)アイコン

BACKUP時表示します。

5.LOCKアイコン

このアイコンが表示されているとDVRには何の操作もできません。

6.ネットワーク接続アイコン

ネットワークでDVRに接続している人数を表示します。

7.USBアイコン

USB 1.1 メモリステックを認識する時表示します。

8.POWER LOSSアイコン

録画中、停電が発生してまたDVR電源が復旧されると画面に表示されます。

“ネットワーク設定”でメールアドレスを設定して置くとDVRにPOWERが回復した後、メールで通知します。

9.ビデオロス(VIDEO LOSS)アイコン

録画中ビデオロスが発生するとビデオロスが発生したチャンネルに表示されます。

“CANEL”ボタンで削除できます。“ネットワーク設定”でメールアドレスを設定して置くとビデオロスが発生時、メールで通知します。

10.アラームアイコン

アラームを設定したチャンネルでアラームが発生時表示されます。“ネットワーク設定”でメールアドレスを設定して置くとアラーム発生時メールで通知します。

11.モーションアイコン

録画中モーションが発生すると表示します。

12.チャンネル数字アイコン

- 録画時、赤色で変わります。

- アラーム、モーション発生時、点滅します。

- 録画待機時には黒色で表示します。

13.日付

設定した日付を表示します。

14.曜日

設定した曜日を表示します。

15.時間

設定した時間を表示します。

16.録画可能なハードディスク容量

ハードディスク残量と録画可能な時間を表示します。

繰返し録画を設定した場合は録画中にハードディスクの容量がなくなると上書きし、録画し続けます。画面には“０”と表示します。

繰返し録画を設定しない場合は録画中にハードディスクの容量がなくなると録画を停止します。

4.画面設定

1)ライブ及び再生画面分割表示

-DVR本体またはリモコンのQUAD(田、口)ボタンを押すと分割画面が変わります。

<4チャンネルの場合>4分割→自動切換え→PIP→4分割

2)PIP/スポット設定

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体かリモコンの▲▼ボタンで、“画面設定”に移動し▶ボタンで選択します。

3.DVR本体かリモコンの▶ボタンで、“PIP/スポット設定”を選択します。

(1)PIP設定

- メイン画面/PIP画面:DVR本体またはリモコンの▼ボタンで移動し▶ボタンでカメラを設定します。

- PIP画面サイズ：SMALL ⇔ LARGE

- PIP画面位置:↘(右下) ⇔ ↖(左上) ⇔ ↗(右上) ⇔ ↙(左下)

(2)スポット出力設定

3)画面自動切換え

⇒

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▶ボタンで、“画面設定”を選択します。

3.“画面切替”を“ON”に設定すると1画面と4分割画面時、自動に切替します。

4.“画面切替時間”では次の映像に切り替える時間を設定します。

01秒(工場出荷時)⇔02秒⇔03秒⇔04秒⇔05秒

5.画面設定

1)カメラタイトル設定

DVR本体またはリモコンの数字ボタンで、画面に表示するタイトルを入力します。カメラタイトルは英文字8字まで、入力可能です。

＜リモコンで英語入力する方法＞

| No | 一回目 | 2回目 | 3回目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | . | - |
| 2 | A | B | C |
| 3 | D | E | F |
| 4 | G | H | I |
| 5 | J | K | L |
| 6 | M | N | O |
| 7 | P | Q | R |
| 8 | S | T | U |
| 9 | V | W | X |
| 0/10 | Y | Z | @ |

2)PTZカメラ設定

PTZカメラIDとモデルを設定します。

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| PTZカメラID | ◀ ▶ボタンでPTZカメラIDを変更します。(01 ~ 99) |
| PTZカメラモデル | ◀ ▶ボタンでPTZカメラモデルを変更します。(00 ~ 99) |

*現在対応するP/T/Zカメラの製造社別IDリスト

PTZカメラ設定しにはPTZカメラ取説明書にある設定とDVRのカメラIDを確認してください。

| ID No | 製造社 | モデル名 | 速度 | Stop | Parity | Delay |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | C&B Tech | CNB-PTZ102 | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 01 | Merit Lilin Ent | PIH-7000/7600 |  | 1 | 0 | 0 |
| 02 | VCL | Orbiter Microsphere | 9600bps | 2 | 0 | 0 |
| 03 | SAMSUNG | SCC641 | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 04 | NEC | NC-21D | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 05 | SUNKWANG | SK2107 | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 07 | D-MAX(Dong Yang) | PT-101/ DSC230 | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 08 | LG | LPT-A100L P/T/Z | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 09 | HONEYWELL | GC-655N | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 10 | D-MAX(Dong Yang) | DOH240 | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 11 | PELCO | D-PROTOCAL | 2400bps | 1 | 0 | 0 |
| 12 | PELCO | D-PROTOCAL | 4800bps | 1 | 0 | 0 |
| 13 | PELCO | D-PROTOCAL | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 15 | CANON | VC-C4(コンバーター要) | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 16 | PELCO | P-PROTOCOL | 2400bps | 1 | 0 | 0 |
| 17 | PELCO | P-PROTOCOL | 4800bps | 1 | 0 | 0 |
| 18 | PELCO | P-PROTOCOL | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 19 |  | Expended PELCO | 2400bps | 1 | 0 | 0 |
| 20 |  | Expended PELCO | 4800bps | 1 | 0 | 0 |
| 21 |  | Expended PELCO | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Panasonic | WV-CS/W85x, VCS86x | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 23 | HONEYWELL | HSDN-251N/P | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Kalatel | Cyber Dome SEries | 9600bps | 1 | 0 | 0 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |

※弊社SA-48114　SA-48949を使用の際は１３番(PELCO-D-9600bps)でご使用ください

（カメラ側のプロトコル設定をPELCO-Dに設定する必要があります）

3)カメラ明るさ、輝度、カラー設定

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▶ボタンで、“画面設定”を選択します。

3.入力した映像の調節をするカメラを選択し、▼ボタンで設定する項目を移動します。

| 項目 | 工場出荷時 | 設定内容 |
| --- | --- | --- |
| BRIGHTNESS(明るさ) | 50% | ◀▶ボタンで、選択したカメラの明るさを調節します。 |
| CONTRAST(輝度) | 50% | ◀▶ボタンで、選択したカメラの輝度を調節します。 |
| COLOR(カラー) | 50% | ◀▶ボタンで、選択したカメラの色を調節します。 |

4)画面 OFF 設定(COVERT 設定)

画面 OFFを“ON”に設定した映像はライブ及び再生の時、画面に表示しません。

映像を確認する時には必ず、この設定を“OFF”に変更してください。

(ネットワークでの監視も同じく適用します。)

6.一般録画

工場出荷時には“一般録画”に設定されております。また、録音とモーション録画は設定されておりませんので、録画する前には設定をご確認してください。

1)録画モード

録画は三つのモードがあります。

●一般録画：設定したフレームでずっと録画します。

●イベント録画：アラームまたはモーション録画します。

●予約録画：予約した時間のみに録画します。

2)REPEAT 録画(繰返し録画)

繰り返し録画を設定すると録画中にハードディスクの容量がなくなると一番古いデータから上書きしながら、録画します。設定をしないと録画中にハードディスクの容量がなくなると録画を停止します。

3)グループ設定

4つのグループをグループ別に設定します。

(1)録画画質

DVRまたはリモコンの方向ボタンで設定する画質を選択します。

Super (( High (( Middle (( Low

 　<平均録画ファイルサイズ>

|  | LOW | MID | HIGH | SUPER | UNIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NTSC | 9~12 | 13~17 | 11~15 | 17~25 | KB |

＊これは平均値で、ファイルサイズは入力される映像状態によって変わります。

(2)録音：録画時、映像と共に録音する場合、設定します。出荷時には設定されていません。

(3)録画タイプ：録画にはFIELD録画とQUAD録画CIF録画の3種類があります。

①FIELD録画：DVR録画しカメラ別に720*240で録画します。

②QUAD録画(4チャンネルのみ対応)

1～4チャンネルの映像を一つの映像として認識し、720＊240で録画します。

従って、其々の映像は360＊120で録画します。

③CIF録画(8チャンネルを60フレームで録画するのみ対応)

8つの映像を其々360＊240で録画します。

4)録画フレーム

このDVRシステムは録画フレームをカメラの数に分けます。従って、カメラ別に録画フレーム

の設定ができません。

例)60フレームで録画設定後、4つのカメラを繋げると其々15フレームで録画し、2つのカメラを繋げると其々30フレームで録画します。

(1)FIELD録画時、録画フレームサイズで、チャンネル別720*240で録画します。

例)4チャンネル

(2)QUAD録画時、録画フレームサイズで、チャンネル別360*120で録画します。

例)4チャンネル

＊これは平均値で、ファイルサイズは入力される映像状態によって変わります。

7.イベント録画―アラーム録画

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▼ボタンで、“イベント設定”に移動します。

3.DVR本体またはリモコンの▶ボタンで、“イベント録画”を選択します。

| 項目 | 工場出荷時 | 設定内容 |
| --- | --- | --- |
| イベント録画 | グループ１ | イベント録画するグループを設定します。 |
| 録画時間 | 20秒 | アラーム発生し録画する時間を設定します。 0秒⇔20秒⇔40秒⇔60秒⇔80秒⇔100秒⇔120秒⇔180秒⇔240秒 |
| アラーム ブザー | ON | ON:“イベント録画時間”で設定した時間通りブザー音が発します。 OFF:アラームブザー音が発生しません。 |
| リレー出力 | アラーム | イベント発生時、リレー信号音を発生します。 アラーム：HDD異常、ファン異常、システム異常、アラーム発生 時、信号を出力します。 AL+MO：HDD異常、ファン異常、システム異常、アラーム、モーション発生時、信号を出力します。 AL+VL：HDD異常、ファン異常、システム異常、アラーム、ビデオロス時、信号を出力します。 ALL:HDD異常、ファン異常、システム異常、アラーム、モーション、ビデオロス発生時、信号を出力します。 |
| リレータイプ | OFF | N.C(Normally Closed):入力信号がOPENの時信号を出力します。 N.O(Normally Open):入力信号がCLOSEDの時信号を出力します。 |

4.メインメニューに戻り、“録画設定”を選択して録画モードを“イベント”に変更します。

6.▼方向ボタンで“録画カメラ”移動し、▶ボタンで選択します。

7.アラーム録画するカメラ番号を入力します。

8.一回押すとAL(アラーム)、二回押すとMO(モーション)、三回押すと‐‐(一般録画)に設定されます。

9.メニューボタンで設定値を保存し、監視画面に戻ります。

10.録画ボタンを押すとイベントが発生するまで録画待機します。アラームが発生するとアラームが発生したチャンネルに“A”と表示されながら、録画を始めます。

＊いずれか一つのチャンネルにアラームが発生すると全チャンネル録画します。

8.イベント録画‐モーション録画

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▼ボタンで、“イベント設定”に移動します。

3.DVR本体またはリモコンの▶ボタンで、“イベント録画”を選択します。

| 項目 | 工場出荷時 | 設定内容 |
| --- | --- | --- |
| イベント録画 | グループ１ | イベント録画するグループを設定します。 |
| 録画時間 | 20秒 | モーションが発生後、録画する時間を設定します。 0秒⇔20秒⇔40秒⇔60秒⇔80秒⇔100秒⇔120秒⇔180秒⇔240秒 |
| カメラ設定 | カメラ1 | モーション録画するカメラを選択します。 |
| モーションエリア | － | モーション録画するエイアを数字ボタンで選択します。 FF:全エリア設定 FR：全エイア削除 |
| モーション感度 | 07 | レベル1(鈍感)～レベル15(敏感) ＊モーション感度は選択したモーションエリア数とも関係あり ます。 |

4.メニューボタンで設定値を保存し、メインメニューに戻ります。

5.“録画設定”に移動し、録画モードを“イベント”に変更します。

6.▼方向ボタンで“録画カメラ”移動し、▶ボタンで選択します。

7.モーション録画するカメラ番号を入力します。

8.一回押すとAL(アラーム)、二回押すとMO(モーション)、三回押すと‐‐(一般録画)に設定されます。

9.メニューボタンで設定値を保存し、監視画面に戻ります。

10.録画ボタンを押すとイベントが発生するまで録画待機します。モーションが発生するとモーションがが発生したチャンネルに“M”と表示されながら、録画を始めます。

＊いずれか一つのチャンネルにが発生すると全チャンネル録画します。

9.予約録画

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▼ボタンで、“予約録画設定”に移動します。

3.DVR本体またはリモコンの▶ボタンで、“予約録画設定”を選択します。

4.◀▶ボタンで左右、▲▼ボタンで上下移動します。

5.設定

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| 曜日 | 日曜日：1、月曜日：2、火曜日：3、水曜日：4、木曜日：5 金曜日：6、土曜日：7、毎日：8 |
| 開始 | 予約録画開始時間を設定します。 |
| 終了 | 予約録画終了時間を設定します。 |
| 録画グループ | グループ1:1、グループ2：2、グループ3：3、グループ4:4 ＊5番を押すと削除されます。 |

8.メニューボタンで設定値を保存し、監視画面に戻ります。

●“予約”または“録画設定”後、グループ設定をもう一度確認してください。

<お知らせ> ＊開始時間と終了時間が逆転すると録画されません。 ＊録画予約時間は24時間(00:00～23:59)で設定します。設定が2日にまたがる場合は2日分の予約が必要です。 曜日 開始 終了 モード 月 18:00 23:59 モード1 火 00:00 08:59 モード1 ＊録画は00秒に開始し、59秒まで録画しますので上記のように設定すると録画されない時間はありません。 ＊次のように設定した場合は録画しません。 曜日 開始 終了 モード 月 18:00 08:59 モード1

10.システム設定

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▼で、“システム設定”に移動します。

3.DVR本体またはリモコンの▶ボタンで、“システム設定”を選択します。

1)パスワード変更

| 項目 | 工場出荷時 | 設定内容 |
| --- | --- | --- |
| USER PASSWORD (ユーザーパスワード) または ADMIN PASSWORD (管理者パスワード) | 000000 | 1)DVR本体またはリモコンの▶ボタンで、設定に入ります。 2)数字ボタンで現在のパスワードを入力後、新しいパスワードを入力して変更します。 3)新しいパスワードを確認後、メニューに戻ります。 ＊“CANCEL”ボタンで変更せずに元の画面に戻ります。 <お知らせ> ＊ユーザー：録画開始、再生、検索可能 ＊管理者：全ての動作や設定可能 |

2)ディスクフォーマット

| 項目 | 設定内容 |
| --- | --- |
| ディスクフォーマット (DISK FORMAT) | 1)DVR本体またはリモコンの▶ボタンを押します。 2)“メニュー”ボタンを押すとファマットを始めます。 “CANEL”ボタンを押すとメニュー画面に戻ります。 3)ファマットが終わるとメニュー画面に戻ります。 |

3)自動キーロック

“ON”に設定してDVR本体のボタンを3分間押さなかった場合、その後の全ての操作に対しパスワードが要ります。

(管理者パスワードを必要とする場合は自動キーロック設定とは無関係)

4)キーブザー

“ON”に設定するとボタンを押す時ピーという音を発生します。

5)DVR ID

11.ネットワーク設定

1)固定IP

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▼で“ネットワーク設定”に移動し、選定します。

3.“CONFIG”を固定IPに設定し、“IP設定”を選択します。

4.数字ボタンで、IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイを入力します。

5.メニューボタンで設定値を保存します。

2)ダイナミックIP

1.DVR本体またはリモコンのメニューボタンを押すとメインメニューが表示されます。

2.DVR本体またはリモコンの▼で“ネットワーク設定”に移動し、選定します。

3.“CONFIG”を固定IPに設定し、“ダイナミック設定”を選択します。

4.メニューボタンで設定値を保存し、監視画面に戻ります。

5.DVR本体またはリモコンの“INFO”ボタンを押すとシステム情報が表示されます。

HOST NAMEを確認します。　例)J2008A0

IPアドレスが工場出荷時のIPである192.168.0.85のままであるとまだIPアドレスが設定されてない状態です。IPアドレスが変わるとHOST NAMEで接続可能ですので、接続する前は必ず、確認して下さい。

6.CMSのセット登録のIPアドレス入力欄にJ2008A0.COMと入力し接続します。

3)SERVICE PORT

DVRに接続するポートで、工場出荷時80に設定されてます。ポート80が使えないとネットワークで接続できませんので、ネットワーク担当者に相談し使えるポートを確認してください。

80以外のポートを使う時は、セットの設定も変更してください。

4)メール設定

アラーム発生、システムもしくはHDDに異常発生時、通知するメールアドレスを数字ボタンで入力します。入力方法は22ページをご参考下さい。

12.再生

1)一般再生

(1)録画またはライブ状態で本体またはリモコンの再生ボタンを押すと一番古いデータから再

生します。以前、再生したことがあると停止した映像の後から再生します。

(2)再生中に数字ボタンを押すとそのチャンネルを1画面で再生します。

(3)1画面で再生中に分割画面(田)ボタンを押すと分割画面で再生します。

(4)録画した最後の映像まで再生すると最初の映像に戻り再生します。

(5)再生中、停止ボタンを押すと再生は中止し、ライブ画面に戻ります。

録画中、再生した場合停止ボタンを押すと再生だけ中止し録画は続けます

2)逆再生

(1)再生中、再生ボタンを押すと逆再生します。画面には◀マークを表示します。

(2)逆再生中、再生ボタンを押すと再生に戻ります。

3)コマ送り再生

(1)再生中、リモコンの一時停止ボタンまたはコマ送りボタン()を押すと一時停止状態になります。

(2)リモコンの正方向コマ送りボタン()を押すと正方向に、逆方向コマ送りボタンを押す逆方向に1コマずつ再生します。

(3)コマ送り再生中、再生ボタンを押すと再生に戻ります。

4)オーディオ再生(録音再生)

<オーディオ再生>　　　　　　　　　　　　　<オーディオOFF＞

(1)録画は録画設定によって変わりますが、録音は常に録音を行うため、再生映像とオーディ

オ間の時間差が生じて音が途切れます。

(2)リモコンのAudio-PBボタンを押すとアイコンは黒色に変わり、オーディオをOffできます。

もう一度押すと録音再生します。

13.時間検索(TIME SEARCH)

1)ライブ、録画、再生中にDVR本体またはリモコンのTIMEボタンを押すと表示されます。

①24時間の時間軸を表示します。(0時 ～ 24時)

②現在ハードディスクに記録されたデータの日付(月、日)を表示します。

③録画されたデータがある時間は黄色で表示します。

④録画されたデータがない時間は黒色(空間)で表示します。

⑤リモコンまたはDVR本体の　　　ボタンを押すと時間軸にそって 　が左右に動きます。

リモコンまたはDVR本体の▲▼ボタンを押すと日付軸にそって上下に動きます。

2)検索する日付に移動し、時間検索ボタンを押します。

3)検索する時間に移動し、時間検索ボタンを押すと再生します。

14.イベント検索

1)アラーム検索ボタンを押すとイベントが発生したリストが表示されます。

(ALはアラームを、MOはモーションを表示します。)

2)方向ボタンで検索する時間に移動します。

3)アラーム検索ボタンを押すと選択したイベントが再生されます。

15.システム情報、ログリスト

1)システム情報(INFORMATION)

ライブ画面でDVR本体またはリモコンのINFOボタンを押すとセットのバージョンと状態を表示します。もう一度INFO情報ボタンを押すとログリストが表示されて、メニューボタンもしくはCANCELを押すとライブ画面に戻ります。

2)ログリスト(LOG LIST)

ログリストは1画面に12個の情報を表示し、最大2046個のログリストを表示します。

ログリストにはセットの起動、録画開始、停止、検索などセット発生した情報を表示します。

16.ライブ及び再生映像拡大(ZOOM)

1)1画面でDVR本体の“◀”もしくはリモコンの “ZOOM”ボタンを押すと画面の中央にボックスが表示されます。

2)▲▼◀▶ボタンで拡大する所にボックスを移動させます。

3)“ENTER+10”ボタンをもう一度押すとデジタルズームで2倍拡大された映像が表示されます。

4)“ZOOM”モードを終了する時は“CANCEL”ボタンを押します。

＜お知らせ＞ 映像拡大は分割モードと画面切替時にはできません。

17.PAL/TILT/ZOOMカメラ制御

＊PTZカメラを使用する前にRS-232C/485の連結、カメラジャンパ設定を確認してください。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| Pan/ Tilt | PTZカメラを連結後、P/T/Z /Focus ボタンを押すと次の画面が表示されます。 1.Pan : ◀▶方向ボタンまたはDVR本体の↖、↗、↘、↙ ボタンで調節します。 2.Tilt: ▲▼方向ボタンまたはDVR本体の↖、↗、↘、↙ ボタンで調節します。 |
| Focus | ▲▼◀▶方向ボタンでPAN/TILTを調節します。 1.◄¦、¦►:フォーカス調節 2.検索ボタン:自動フォーカス ON 3.取消ボタン:自動フォーカス OFF |
| Zoom | ▲▼◀▶方向ボタンでPAN/TILTを調節します。 ◄¦、¦►: ZOOM OUT/ IN 調節 |
| IRIS | ▲▼◀▶方向ボタンでPAN/TILTを調節します。 1.◄¦、¦►:アイリス CLOSE/ OPEN 2.検索ボタン:自動アイリス ON 3.取消ボタン:自動アイリス OFF |
| Auto P/T/Z Control | ▲▼◀▶方向ボタンでPAN/TILTを調節します。 1.◄¦、¦►ボタンでカーソルをAUTO PAN、AUTO TILT、AUTO P/TILT、TOURに移動後、PTZボタンと取消ボタンでON/ OFFさせます。 2.PRESET 設定 - P/T/Z、アイリスなどを利用しカメラを移動します。 カーソルを PRESETに移動後、PTZ ボタンを押します。 ▲▼◀▶ ボタンで Preset Numberを決めます。 PTZ ボタンを押します。 3. 予め決めて置いた Preset 位置に移動方法(Goto) - カーソルを GOTOに移動後、PTZ ボタンを押します。 ▲▼◀▶ ボタンで Preset Numberを押して、PTZ ボタンを押します。 |
| ETC | ▲▼◀▶方向ボタンでPAN/TILTを調節します。 1.FUNC 1、FUNC 2 はカメラモデル別に違う機能が設定されてます。 2.▲▼◀▶方向ボタンでカメラの移動区間を設定します。 |

18.BACKUP(バックアップ)

-バックアップはUSB1.1メモリステックのみに可能です。

1)メモリステックをDVRフロント前面にあるUSBポートに接続します。メモリステックを認識すると画面上端にUSBアイコンが表示されます。

2)画面にアイコンが表示されるとDVR本体またはリモコンのBACKUPボタンを押します。

3)バックアップする時間を入力後、バックアップボタンを押します。

＊終了時間が開始時間より早かったり同じ時間だったりするとバックアップ出来ません。

4)バックアップする間には画面中央にバックアップアイコンが点滅します。

中央管理システム(CMS)

-遠隔地監視

遠隔地監視

‐遠隔地でDVRに接続し、リアルタイムで映像の監視及び設定の変更、ダウンロードし再生する事ができます。

ご使用の前に

1. パソコン仕様

|  | 基本スペック | 推奨スペック |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows 98SE, 2000, ME, XP | Windows XP |
| CPU | Pentium II Celeron 333 | Pentium Ⅳ 2.8 G |
| RAM | 128MB | 512MB RAM |
| ビデオカード | 4MB | 16MB |
| HDD | 20MB Free Space | 2 GB Free Space |
| モニター解像度 | 1024*768 | 1024*768 |
| その外 | Direct X 6.0 or higher | Direct X 8.0 or higher |
|  |  | Overlay YUY2 Surface Supported |

パソコンが基本スペックを満たさないと、プログラムが正常に動作しない場合があります。テストはこのプログラムだけを実行した時を基準にし、テストされました。同時に色んなプログラムを実行した場合、エラーが発生する恐れがあります。

1.インストール仕方

(1)クライアントインストールCDをパソコンに入れ をダブルクリックします。

(2)Next ボタンをクリックします。

(3)インストールするDirectoryを選択して、Installボタンをクリックします。

(4)設置が終わるとClose ボタンをクリックします。

(5)ディスクトップに表示されたCMSのアイコン をダブルクリックするとCMSが実行されます。初期バスワードである“0”を入力し、OKをクリックします。

(6)接続パスワードは“設定”で変更します。

2.CMS 画面構成

3.ボタンの機能

1)画面分割ボタン

1画面表示　　　　　　　　　　　　4分割画面表示

6分割画面表示　　　　　　　　　　7分割画面表示

8分割画面表示　　　　　　　　　　9分割画面表示

10分割画面表示　　　　　 　　　　16分割画面表示

25分割画面表示　　　 　　　　　　36分割画面表示

49分割画面表示　　　　 　　　　　64分割画面表示

2)画面調節ボタン

3)時間表示ボタン

ライブモードでは現在時間が、再生モードでは再生される時間が表示されます。

4)モード切替ボタン

ライブモードに切り替えます。

再生専用モードに切り替えます。

5)簡単操作ボタン

‐このボタンをクリックするとモニタリング中(現在映像)の映像をパソコンに保存します。

‐このボタンをクリックすると瞬間の映像をキャプチャしファイルに保存と印刷できます。

‐画面に表示するOSDをＯＮ/ＯＦＦします。

‐CMS 設定

6)再生ボタン

－この機能はダウンロードしたファイルを再生する時使います。

１．逆再生します。

２．再生を中止します。

３．再生を始めます。

４．再生中にはコマ送りが、再生しないときは前のファイルに移動します。

５．再生中にはコマ送りが、再生しないときは次のファイルに移動します。

６．ローカル再生モードで再生速度を調節します。

＊パソコンにダウンロードしたファイルのみ速度の調節ができます。

7)パン･チルトボタン

(1)パンとチルト

| 表示 | 内容 | 表示 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ボタンを押すとカメラが上に移動し、ボタンを放すと止まる。 |  | ボタンを押すとカメラが下に移動し、ボタンを放すと止まる。 |
|  | ボタンを押すとカメラが左に移動し、ボタンを放すと止まる。 |  | ボタンを押すとカメラが右に移動し、ボタンを放すと止まる。 |
|  | ボタンを押すとカメラが左上に移動し、ボタンを放すと止まる。 |  | ボタンを押すとカメラが右上に移動し、ボタンを放すと止まる。 |
|  | ボタンを押すとカメラが左下に移動し、ボタンを放すと止まる。 |  | ボタンを押すとカメラが右下に移動し、ボタンを放すと止まる。 |

(2)フォーカス

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
|  | ボタンを押すとフォーカスが近い事物方へ移動してボタンを放すと止まる。 |
|  | ボタンを押すとフォーカスが遠い事物方へ移動してボタンを放すと止まる。 |
|  | 自動でフォーカスを調節する。 |

(3)アイリス

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
|  | ボタンを押していればアイリスが開き、ボタンを放すと止まる。 |
|  | ボタンを押しているとアイリスが閉まって、ボタンを放すと止まる。 |
|  | 自動で照度を調整する。 |

(4)ツアー

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
|  | ボタンクリックの時毎に現在位置を記憶する。 全ての保存される位置はP/T/Zモデル毎に違う。 |
|  | 記憶された全ての位置情報を消す。 |
|  | ボタンが押されている場合には保存された位置の順にカメラが自動に移動する。 |

(5) 使用者定義機能

P/T/Zモデル毎に特殊な機能を遂行するボタンです。

(6)オートパン

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
|  | カメラの現在位置をオートパンの左側限界に設定する |
|  | カメラの現在位置をオートパンの右側限界に設定する。 |
|  | ボタンが押されている場合には前に定義した左右側限界で自動に行ったり来たりする。 |

(7)オートチルト

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
|  | カメラの現在位置をオートチルトの上側限界に設定する。 |
|  | カメラの現在位置をオートチルトの下側限界に設定する。 |
|  | ボタンが押されられている場合には前に定義した上下側限界で自動に行ったり来たりする。 |

(8)パン、チルトパワー

P/T/Zの待機状態やカメラ電源のオン、オフを決めます。

8)HEALTH ボタン

DVRのシステム異常、またはイベントが発生したDVRセットネームを５つまで表示します。

まだ、このボタンをダブルクリックするとHEALTH　REPORTが表示されます。

(1)赤色

(2)黄色

(3)青色

*Health Report

登録した全てのDVR(最大300台)の故障、イベント発生、録画モードなどを一目で確認できます。

HEALTH REPORTでセットネームかイベントが発生した所をダブルクリックすると、DVRのログリストが表示されます。

| 表示色 | 内容 |
| --- | --- |
| 赤色 | 故障かイベントが過去に発生した。 |
| 赤色が点滅する | 故障かイベントがまだ発生中である。 |
| 黄色 | 現在のDVR状態、モード |

1.HDD FAIL: ハードデスクの故障を表示

2.FAN LOCK

1)SYS. FAN: DVR本体の右側にあるフアンの故障を表示

2)CPU FAN: CPU用フアンの故障を表示

3.EVENT

1)AL:  アラーム発生表示

2)MO:  モーション発生表示

3)VL:  ビデオロス発生表示

4.OVER TEMP.

1)SYS.: DVR内部温度チェック

2)CPU: CPU温度チェック

5.REC. OFF : 録画 OFF時、黄色で表示

6.SCHE. OFF: 予約録画 OFF時、黄色で表示

7.BACKUP OFF: バックアップ OFF時、黄色で表示

CMS設定

1.一般

1)OSD 設定

画面に表示する情報を選択します。

2)オーバーレイ(OVERLAY)

転送速度を速めるため、オーバーレイを使用しています。画面が歪むなどの異常が発生する場合は、ビデオドライバが違ったり設置に誤りがあったりしますので、オーバーレイ使用を中止してください。オーバーレイ使用を中止しても解決できない場合は、加速レベルを調節してください。

3)ダウンロード

ライブ録画とダウンロード時、データを保存するフォルダを設定します。

(参考) 加速レベル調節

①‘画面のプロパティ’の設定で、詳細設定をクリックしてください。

②トラブルシューディングを選択し、ハードウェアアクセラレータを低く調節して

ください。

① →②

2.パスワード変更

CMS接続時使用するパスワードを変更します。パスワード変更後には必ず、“適用”をクリックしてください。

3.POS

セットをPOS機能と連動させた時、必要な機能です。

DVR登録情報

CMSのアイコンを右クリックして登録情報をクリックすると選択したDVRの詳しい情報を表示します。

1.セットネーム、IP、ポット、DVRモデルはセットに設定した情報です。

2.情報

①セット時間: DVRに設定した日付表示

②録画: 現在、録画中のチャンネルに“R”表示

③アラーム: 現在、アラーム録画中のチャンネルに“A”表示

④モーション:現在、モーション録画中のチャンネル“M”表示

⑤映像入力:ビデオロス(映像の入力がなくなると)が発生したチャンネルに“V”表示

⑥HDD サイズ: 残ったハード容量/ハードサイズ

⑦BACKUP サイズ: 残ったUSB ハード容量　/USB ハードサイズ

⑧録画可能な時間:現在の設定で録画可能な時間

⑨HDD: ハードディスクの故障表示

⑩セットファン:セットフアンの故障表示

CMSログリスト

CMSが管理するCMSログリストはCMSを実施する時だけ、記録されます。

CMSに接続していなかった時の情報はDVRログリストで確認できます。

DVRログリスト

DVRが管理するログリストで、DVRセットで確認できるログリストと同じ内容です。

ログリストの内容をクリックするとその時の映像を再生します。

チャンネルの情報がない(メニュー設定、ネットワーク接続など)と分割画面で再生を、

1チャンネルに関わる情報をクリックする(モーション2録画)と1画面で再生します。

個別 DVR管理

1.DVRセット追加と削除

ボタンをクリックすると、セットの追加及び削除ができます。

1)自動追加(オードスキャン) 
既に登録されたセット意外に、ローカルネットワークに接続されているセットを自動に検査し、追加します。自動追加ではシリアル番号がセットネームに、パスワードは000000に入力されます。管理者パスワードが000000でない場合は、パスワード変更が必要です。

2)手動追加
セットネーム、IP、ポット、パスワードを入力して、適用をクリックすると登録されます。既に登録されたセットは追加できません。

①セットネーム:表示する名前を入力する。

②IP:セットに接続できるIPアドレス<ex:192.168.0.52>かDNS名<ex: demo.dvrhost.com 192.168.0.52>と入力する。

③ポート: セットに接続するサービスポートで、9999です。

④パスワード:選択したDVRのパスワードを入力します。

＊ユーザーパスワード：ライブ監視、リモード再生と検索が可能です。

＊管理者パスワード:全ての設定が可能です。

⑤リストに追加：CMSで管理するセットを追加します。

⑥適用:変更された内容を適用します。

⑦OK:変更した設定値を保存し、元の画面に戻ります。

⑧キャンセル:変更した設定値を保存せずに、元の画面に戻ります。

  - リストから削除:選択したセットを削除します。

  - 設定:選択したセットのメニュー設定画面を表示します。

  - DVR登録情報: セットネーム、セットバージョン、繋がっているカメラ台数など、DVR情報を表示します。

2.DVR 状態

個別DVR管理で登録したセットは左下にアイコンが追加されます。追加されたDVRはDVRの状態によって、表示される色及びアイコンが変わります。

1)	(DVRが青色でアイコンがない場合)

DVRのアイコンが青色の時はセットに何のイベントも発生してない状態です。アイコンをダブルクリックするとセットのモニタリングができます。

2)	（DVRがオレンジ色で感嘆符号のアイコンの場合）

CMSがセットに接続する時で、この状態が長引く時にはアイコンをダブルクリックすると、‘セットに接続中です。’というメッセージと共に、再試行、取消のボタンが表示されます。再試行をクリックすると再びセットに接続をします。

3)	（DVRがピンク色で禁止符号アイコンの場合）

ネットワークに接続できない場合とパスワードが間違った場合の状態です。

ネットワーク接続エラーの場合は30秒ごとに再試行します。パスワードが間違っている場合は[セット管理]でパスワードを変更し、再試行してください。

4)	（DVRがオレンジ色でクエスチョンマークのアイコンの場合）

セットにイベントが発生した場合です。ダブルクリックするとCMSログリストが次のように表示されます。

3.カメラ状態

DVRセット領域にあるセットアイコンをマウスで左クリックするだけで、DVRごとにカメラ状態(録画とビデオロスなど)を分かる機能です。

1)セットを左クリックします。

2)選択したセットのカメラ状態を表示する。

(1)(青色) カメラの入力はあるが、録画していない状態。

(2)（ダークブルー）カメラの入力がない状態。（ビデオロスの場合）

(3)（赤色）現在、録画中の状態。

4.モニタリング

(1)特定セットのモニタリング

DVRのアイコンまたはをダブルクリックすると、モニタリングできます。

(2)画面に表示される情報

次は4チャンネルモードにて表示されるイメージです。

1)カメラ番号：セットネーム：カメラタイトル順に表示される。映像がない場合はグレー色で、カメラ番号だけが表示されます。

2)時間:　ライブの場合は現在の時間が、再生の場合は再生されている時間が表示されます。

3)DVR状態（カメラ毎に表示）

| 表示 | 内容 |
| --- | --- |
| REC | 録画中の表示 |
| Wait | カメラのデータを待っている状態 |
| Loss | ビデオロスの場合 |
| Close | セットとの通信が切れた場合 |
| Alarm | アラーム録画中 |
| Motion | モーション録画中 |
| PB | 再生中 |
| Live | モニタリングの表示 |

4) ネットワークでの伝送フレームレート速度

(3)分割画面表示

‐クリックすると分割画面表示（）に切り替えます。

(4)カメラの位置変更

-　位置を変更したいカメラ映像をクリックし、マウスを押したまま変更する位置へ移動して放すと二つの映像が入れ替わります。

(5)フル画面に表示

1)フル画面にするカメラ映像をマウスでダブルクリックすれと、選択した映像が1画面に表示されます。また、ダブルクリックすれと以前の状態に戻ります。

2)フル画面にするカメラ映像の上でマウスを右クリックするとコンテクストメニューが表示されます。メニューの中、1画面をクリックすると1画面になります。

(6)特定カメラの再生

-ライブ画面モニタリング中、特定カメラを再生したい時、使用します。特定カメラの再生は仮想DVRセットでも可能です。

1) 再生したいカメラ画面で、マウスを右クリックします。

2)　検索をクリックすると検索画面が表示されます。再生する日、時間、分の順に選択し、再生ボタンをクリックします。

3)選択したカメラだけが再生されます。

4)再生している画面で右クリックし、コンテクストメニューでライブを選択するとライブ画面に戻ります。

5.コンテクストメニュー

コンテクストメニューを利用するとチャンネルごとに検索、再生などができます。仮想セットのモニタリングでも使用できます。

1)モニタリングしている画面上で、マウスで右クリックするとコンテクストメニューが表示されます。

        - 検索：選択したカメラの録画映像を検索し、再生できます。

        - １画面：選択したカメラを１画面でモニタリックします。

2)モニタリング中、DVR領域にあるDVRをマウスで右クリックするとコンテクストメニューが現れ、DVRごとに設定できます。

1)ライブ：選択したセットをモニタリングします。

2)登録情報：選択したDVRの登録情報を表示します。

3)CMSログリスト：CMSが管理するログリストを表示します。

4)DVRログリスト：DVRが管理するログリストを表示します。

5)設定：DVR設定に移動します。

6)削除：選択したDVRを削除します。

6.再生専用モード

再生モードではセット別にダウンロードし再生します。このモードでは再生する速度やコマ送りなどができます。（仮想セットのダウンロードはできません）。

(1) 右上の“再生”ボタンをクリックすると再生専用モードになります。

(2) 右下の  ボタンをクリックすると設定されているDVRが表示されます。

(3) DVRのHDDに録画されている映像を再生する時には“リモート”を、パソコンに保存されている映像を再生する時には“ローカル”ボタンをクリックします。

1) リモート再生

DVRのハードディスクに録画されている映像をCMSで再生します。

①“リモート”を選択し、DVRセット領域で再生するDVRを選択します。

②左側にあるカレンダで再生する日をクリックすると右側に時間の情報が表示されます。

③再生する時間と分を選択し再生をクリックします。

- リモートダウンロード

DVRのハードディスクに保存された映像をパソコンにダウンロードします。

①“リモート”を選択し、ダウンロードするDVRを選択します。

②左側にあるカレンダでダウンロードすると日付、時間、分の順に選択されます。

③“ダウンロード”ボタンをクリックします。ファイルはパソコンのC:\Program Files\DvrPlayer\Downloadに保存されます。保存するディレクトリは設定で変更できます。ディレクトリの変更の詳しい設定はCMS設定メニューを参考してください。

a.BEGIN – END: ダウンロードするファイルの時間を表示します。

b.CURRENT

現在、ダウンロードしているファイルの時間を表示します。

実際、ダウンロードは時間単位ではなくファイル単位ですので、設定した時間とは誤差があります。

c.ダウンロード中、“キャンセル”ボタンをクリックすることで、取り消されます。

d.ダウンロードが終わるとCURRENTの時間が消え、ダウンロード完了と表示されます。

ボタンをクリックします。

- ローカル

CMSでダウンロードしたファイルを再生します。

- “ローカル”ボタンをクリックして、DVRを選択します。

- パソコンに保存されているファイルが表示されます。

- 日付、時間、分の順に選択後、“再生”ボタンをクリックすると再生を始めます。

- “削除”:パソコンから選択したファイルを削除します。

- “名前付けて保存”: 選択したファイルを外のところに保存します。

- “ファイルを開く”：セットでバックアップしたCDをオープンします。

*この機能は対応しておりません。

7. DVR設定

CMSでDVR本体の設定を変更、コントロールする機能です。

DVRを選択し、マウスで右クリックします。コンテクストメニューの中、設定を選択します。

DVR本体の設定メニューが表示されます。

1)画面設定

2)グループ設定

３）録画

4)アラーム設定(イベント設定)

5)予約設定

‐予約する曜日を選択します。

選択した曜日の時間設定が表示されます。

時間を設定してOKをクリックすると設定値が保存されて、キャンセルをクリックすると設定値を保存せずに元の画面に戻ります。

6)システム設定

(1)システム設定

(2)制御

仮想DVR

1.仮想DVRとは？

複数のDVRを利用して仮想的な本体を作ることで最大64個のチャンネルまで割り当てることができます。作られた仮想セットは実際のセットのように動作します。

2.仮想DVR管理

右下にあるボタンをクリックする表示される‘セット管理’で、セットの追加及び削除ができます。

1) セット追加

(1)セットネーム: 仮想に作るセットのネームを入力します。

(2)仮想セット追加: 入力したセットネームで仮想セットが作られます。仮想セットネームは重ねられません。

(3)OK：設定値を保存し、元の画面に戻ります。

(4)取消：設定値は保存されず、元の画面に戻ります。

＊適用：セットネームの変更を適用します。

2) 仮想セット削除: 選択した仮想セットをリストから削除します。

3) 登録情報: 仮想セットネーム、総登録されたDVR台数、総カメラ台数、IPアドレスなど、DVRに関する情報を表示します。

3. 仮想DVR創り

1)仮想セットをダブルクリックすると選択したセットに▷が表示されます。

2)創る分割画面を選択します。

3)創るには二つの方法があります。

(1) セット毎に押入 
     　①挿入しようとするセットをマウスでドラッグして望む位置のカメラにドロップします。

②カメラの割当個数はセットのカメラ数だけ適用されます。

(例)８チャンネルDVRをドラッグし５番にドロップします。

（2) 違うDVRからカメラ別に押入

① DVRを右クリックすると選択したDVRのカメラが表示されます。

② モニタリングしたいカメラをマウスでドラッグして希望する位置の移動しドロップします。

(例)１番カメラを仮想セット１４番に設定します。

5) カメラ削除

設定したカメラを削除をするには二つの方法があります。

(1)とり除きたいカメラを選択した後、ドラッグしてセット領域と仮想セットにドロップするとそのカメラの割り当てが除去されます。

(2)とり除きたいカメラにて右クリックすると表示されるコンテクストメニュー中、削除を選択します。

4. 仮想DVR自動整列

‐作った仮想DVRセットの中で、イベント(アラーム、モーション、ビデオロス設定)が発生すると発生したカメラ映像が1番に移動します。

①仮想セットを登録し、自動整列を設定します。

②アラーム、モーション、ビデオロスの中、発生し自動整列するイベントをチェックします。

③セット毎の入力かカメラ別に入力して、監視する仮想セットを作ります。

④イベントが発生するとモニタリングする画面の1番に移動します。

⑤また、次に発生した映像が1番に移動し、1番にあった映像は2番に移動します。

<例>16分割画面でモニタリング中、10番と3番順にイベントが発生したとするとモニタリングの画面は1番にＣＨ3が、2番にＣＨ10が表示され、外のチャンネルは2チャンネルすづ移動します。

＊1番チャンネルが最後にイベントが発生したチャンネルで、全体的にはイベントが発生した逆順になります。

5.自動追加と整列

‐個別DVRで登録したDVRでイベントが発生すると画面に表示します。

①仮想セットで自動追加と整列を選択します。

②アラーム、モーション、ビデオロスの中、発生し画面に自動表示するイベントをチェックします。

③仮想セットネーム入力し、セットを作ります。

④仮想セットをクリックしておきます。

⑤登録したDVRセットの中でイベントが発生すると表示します。

⑥また、新しいイベントが発生すると1番に表示され、以前表示したチャンネルは2番に移動します。

二番目にイベントが　　　　　　初めにイベントが

発生したチャンネル　　　　　　発生したチャンネル

<例>CH10にイベント発生後、CH3に発生した時。

6. 仮想DVRモニタリング

セットのモニタリングと同じです。

仕様

|  | 4チャンネル |
| --- | --- |
| 圧縮方式 | MJPEG |
| OS | Embedded Linux |
| 映像入力/ 映像出力 | 4/4 |
| モニター出力 | BNCコンポジット：1、S端子:1、1 Spot out VGA:1 |
| 音声入力/出力 | ライン1 |
| 画像サイズ | NTSC 720*480, PAL 720*576 |
| 録画レート | NTSC 720*240(60fps), 360*120(Quad:120fps) PAL 720*288(60fps), 360*144(Quad:120fps) |
| アラーム入力/リレイアウト | 4/1 |
| 外部保存用メディア | USBメモリステック、ネットワーク |
| 端子 | USB1.1、RS-232、RS-422、Ethernet |
| 本体内蔵メディア | 1 internal HDD + 1Removable HDD HDD2本まで実装可能(最大1TB) * |
| ネットワークインターフェース | Ethernet(RJ-45 10/100 base-Tx)、External Modem via RS-232C port |
| ネットワークソフトウェア/Triplex | 中央管理ソフトウェア（Central Management Software） |
| ソフトウェアアップグレード | Upgrade via USB Flesh Memory Stick |

＊録画可能なハード容量は現在(2006年1月)出荷されている最大容量です。

** 予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご承知ください。

| 一般 |  |
| --- | --- |
| 電源電圧 | AC100～240V自動転換(50/60Hz) / Free voltage |
| 消費電力 | 約40W |
| 外形寸法/質量 | 335(W) x 370(D) x 70(H) / 4 Kg |

# Text boxes

POWER(電源)

INFO(システム情報)

LOG(ログリスト)

REW(高速逆再生)

数字ボタン

T-SEARCH(検索)

FIELD(コマ送り)

ZOOM ボタン

ENTER

BACK UP(バックアップ)

AUDIO-PB(音声再生)

SCHEDULE(予約)

FF(高速再生)

DISPLAY(画面分割)

A－SEARCH(アラーム検索)

REC(録画)

STOP(停止)

DVR ID設定

RESTORE

CANCEL(取消)

MEMU(メニュー)

ピン1:アラーム入力1

ピン2:アラーム入力２

ピン3:アラーム入力3

ピン4:アラーム入力4

ピン5:GND

ピン6、7:リレー出力

(1)HDD装着し、HDDは必ず“マスター”に設定してください。マスター設定はHDD会社によって違いますので、HDDに表記されている設定を確認後、設定してください。

プライマリHDDはHDDラックベイに装着して下さい。

HDD IDE コネクターとHDDラックベイコネクターを、HDDパワーコネクターとHDDラックベイ電源コネクターの位置を合わせ、最後まで入れ、しっかり装着してください。

<電源装着部>

(2)HDDラックベイとHDDを一緒に握っ

て、HDDラックベイをHDDが動かな

いようにして、ネジを締めてくだ

さい。

HDDを固定させずに、使用しHDD故

障の原因になります。

<お知らせ>

＊工場出荷時、パスワードは「000000」に設定されています。ご使用の時にはパスワード変更をお勧めします。

1

5

7

6

4

3

8

2

13

14

15

16

9

10

11

12

②

*リモコンIDを設定すると一つのリモコンで複数のDVRが操作できます。本体DVR IDと同じIDを設定したリモコンで操作できます。

*リモコンをDVRに向け、リモコンの右上にあるIDボタンを押したまま、

DVR本体で設定したIDを入力します。

*DVR IDが05であるとリモコンにも05を、DVR IDが43であるとリモコンにも43を入力してください。

④

③

メイン画面

ＰＩＰ画面

スポットモニターに表示するチャンネル(1~8)または切替モードを選択します。

<お知らせ> 
＊4チャンネルは1画面のみに、8チャンネルは1画面と分割画面で切替えます。

＊1画面の切替し数字ボタンを一回、4分割では数字ボタンを2回押すと切替が止まり、もう一度押すまだ自動に切替えます。

＊画面切替 BYPASSを“ON”に設定した映像は自動切替し表示しません。

＊映像入力がないチャンネルとCOVERT設定したカメラ映像は切替しません。

＊カメラ選択下の項目は選択したカメラごとの設定値です。

＊カメラ選択は、▼▲ボタンでカメラ選択に移動し◀ ▶ボタン設定する方法とカメラ選択下の項目で数字ボタンを押して移動する方法があります。

<注意>

＊QUADモードで録画する場合は“画面OFF(COVERT 設定)”機能が対応できません。

⑤

①

<お知らせ>

＊アラームブザー音発生時、取消ボタンを押すと次のアラームが発生するまで止まります。(最初発生したイベント録画時間内で発生する場合、アラームブザー音は発生しません。)

＊一画面には１０日分までを表示します。DVR本体またはリモコンの▲▼ボタンを押すとページ移動します。

＊データがない所で検索ボタンを押すと無視されます。

<注意＞

クライアントとDVR本体でDVR設定メニューを同時に操作しているとクライアント設定は自動に切れます。

設定メニューには同時に接続不可能ですので、ご注意ください。

画面調節ボタン

画面分割選択
現在CMSモード
日付と時間
ライブ/再生モード転換

簡単操作ボタン

再生ボタン


Pan/Tilt 操作 


Power ON/OFF

Health Report   DVRセット     　　　　  仮想DVRセット

DVR管理

ライブモニタリング       　　　 カメラ番号    音量調節(MJPEGはCMSで音声を支援しません)

①画面を最小化します。

②監視画面のみを最大化します。画面最大化中には画面の位置転換はできません。

③CMSを終了します。

①　②　③

時間、分、秒

月、日、曜日

拡大

縮小

全ての P/T/Z 機能を使用

できるよう拡張する。

一部のP/T/Z　機能を使用

できるよう縮小する。

接続切断、本体の電源ON/OFF、ファン停止と回復、システムと

HDDの異常発生と回復時、赤色に変わります。

アラーム発生、モーション発生、ビデオロス、ビデオ回復、録画停止、予約録画停止、バックアップ停止の時、黄色に変わります。

録画開始、パックアップ開始、予約録画開始時、青色に変わります。

<お知らせ＞

ネットワークの接続が切断されたセットとパワーオフされたセットは、セットネームが赤色で点滅します。Health Reportを確認し、OK をクリックすると青色に戻ります。

＊OLD PASSWORD:現在のパスワードを入力します。

＊NEW PASSWORD:変更するパスワードを入力します。

＊CONRFIRM PASSWORD:変更するパスワード再入力します。

<参考>
J8XX: MJPEGt圧縮 8チャンネル

J4XX: MJPEG圧縮 4チャンネル

①変更するDVRをクリックする

②セットネーム、パスワードを変更する。

③適用をクリックする。

②

③

①

- [X]ボタンをクリックするとアイコンはオレンジ色を維持します。

- [OK]ボタンをクリックするとDVRのアイコンは青色に戻ります。

②

①

①カメラ番号

③DVR状態

②時間

④伝送速度

コンテクストメニュ

<お知らせ>

時間を選択したのに分のデータがない場合は、最初に選択したカメラの映像がないのでです。

ライブ画面

再生

一般録画

モーション録画の再生

ライブ

免責事項

<お知らせ>

＊録画されたデータでアラーム録画は赤、モーション録画は緑、一般録画は黄色で表示されます。

＊表示される優先順はアラーム　＞　モーション　＞　一般録画順です。

＊再生中、２４時間内なら下の時間帯で選択及び再生できます。

＊ をクリックすると５分単位で移動します。

A.カメラ選択：1～4(8/16)

B.明るさ、輝度、色の濃さ設定:

0% ~ 99%

C.カメラタイトル入力：8桁まで。

PTZカメラIDとモデル設定

A

B

C

＜お知らせ＞

CMSではCOVERT設定したチャンネルも表示します。

A

B

C

A.一般録画するグループ設定

B.録音設定：ラインかマイク

C.繰り返し録画：HDD容量が足りなくなった時、上書きする設定

グループのカメラ別に録画するフレームレートやアラーム、モーションを設定。

A.録画する時間を設定

B.アラームブザー音を設定

アラーム出力を設定

C.設定するカメラを設定

D.モーションレベルとエリア設定

1(鈍感)～　15(敏感)

E.アラーム入力設定

E

A

Aaa

B

C

D

録画開始、終了時間と録画するグループを設定します。

A

B

C

A.バックアップする方法設定

B.再生するディバイス設定

C. イベント発生し通知されるメールアドレスを入力

録画：一般録画を開始する。

録画停止：一般録画を停止する。

予約録画：予約録画をON/OFFする。

CH 5

CH 12

<お知せ>

一つのカメラを重ねて、ドロップすると二回目にドロップした位置に移動します。

①

②

CH 1

CH 2

CH 2

CH 1

CH 3

CH 10

②

①

CH 16

CH 15

CH 14

CH 13

CH 12

CH 11

CH 9

CH 8

CH 7

CH 6

CH 5

CH 4

CH 16

CH 15

CH 14

CH 13

CH 12

CH 11

CH 10

CH 9

CH 8

CH 7

CH 6

CH 5

CH 4

CH 3

CH 10

CH 3

<お知せ>

“イベント選択”（アラーム、モーション、ビデオロス）をしないと自動整列機能は作動しません。

<お知らせ>

＊録画カメラの設定がAL、MOになっていますと一般録画されませんのでご注意ください。 一般録画時には録画カメラの設定は‘–-’になっていなければなりません。